有限要素解析によるLCGTヒートリンク
の防振性能評価
LCGT f2f meeting 2010/6/16 @ICRR
東大理　麻生洋一

---
概要
- LCGTでは排熱のためのヒートリンクをサスペンションに接続
- ヒートリンクからの振動混入が問題となる
- これまでヒートリンクからの振動混入は簡単なバネモデルでしか計算されてこなかった
- 今回は有限要素法を用いた解析を行なった

---
方法
有限要素解析ソフト: COMSOL Multiphysics (をsingle physicsで利用)
ジオメトリ
半円形のヒートリンク
曲率半径25cm
ワイヤー直径1mm
純アルミ (E=68GPa)
ロスφ= 10-4
120kgのプラットフォーム
低温壁に固定

---
FEMによる伝達関数計算
size 26 color white {tilde X(%omega)}
伝達関数
周波数応答解析
size 26 color white {tilde x(%omega)}
一般的な一次元線形微分方程式
線形微分演算子
size 26 color white {L( partial over {partial x},partial over {partial t}) cdot u(x,t)=K(partial over {partial x},partial over {partial t})cdot f(x,t)}
求める関数(変位)
ソース(力)
解も調和的
size 26 color white {u(x,t) = u_0(x) e^{i %omega t}}
size 26 color white {f(x,t) = f_0(x) e^{i %omega t}}
ソースが調和振動:
size 26 color white {partial over {partial t}}
size 26 color white {L( partial over {partial x},%omega) cdot u_0(x)=K(partial over {partial x},%omega)cdot f_0(x)}
size 26 color white {i %omega}
時間に依存しない微分方程式
有限要素法の静解析で解ける
size 34 color white {u_0(x)}
得られるもの:
周波数ωにおける振動プロファイル

---
FEMによる伝達関数計算
size 26 color white {tilde X(%omega)}
        ここで問題
構造解析においてソースは力(Force)
地面振動の変位を入力とすることは出来ない
size 26 color white {tilde x(%omega)}
そこでひと工夫
座標系を変える
振動する壁と共に運動する座標系から物を見る
壁は静止
すべての物体に加速度による見かけの力が働く
見かけの力は右辺ソースタームに入る
静止
見かけの力
size 26 color white {-%rho %omega^2 tilde X(%omega)}
size 26 color white {L( partial over {partial x},partial over {partial t}) cdot u(x,t)=K(partial over {partial x},partial over {partial t})cdot f(x,t)}
これで周波数解析ができる

---
応力硬化
- ヒートリンクは重力でたわむ
- 弾性体が変形すると剛性が変化する --> 応力硬化
- 周波数解析に重力を入れると、重力も調和振動してしまう。
先に重力のみをかけて変形を静解析で求める
その解を初期値として周波数応答を
　求める。

---
理論式との整合性チェック
size 26 color white {k_x = {4 %pi E^4} over {64 r^3} 1 over {6 %theta + sin(2%theta)-8 sin(%theta) } }
バネ係数
	理論	FEM
Kx [N/m]	0.136	0.137
Ky [N/m]	0.051	0.032
Kz [N/m]	0.045	0.046

---
固有振動モード
1kgのマスを先端に取り付け
0.029534Hz
(0.0285Hz)
0.09678Hz
(0.059Hz)
( )内はバネ係数から予想
される共振周波数
0.032106Hz
(0.034Hz)

---
ヒートリンク一本

---
伝達関数

---
ワイヤーの共振

---
ヒートリンク7本

---
伝達関数

---
SASへの接続
高橋さんがMatlabで作ったSASの質点モデル
FEMで計算したヒートリンク伝達関数を接続
プラットフォームの運動方程式
size 26 color white {X}
size 26 color white {m ddot x(t) = -K_{nitalic HL}(x(t) - X(t)) - Sum from{n} K_n (x(t) - x_n(t)) }
他段からの寄与
size 26 color white {x}
PF
フーリエ変換
KHL
size 26 color white {({tilde K}_{nitalic HL}(%omega)+Sum from{n} {tilde K}_n(%omega) -%omega^2 m) tilde x(%omega) - Sum from{n} {tilde K}_n(%omega) {tilde x}_n(%omega)} newline size 26 color white {{}= {tilde K}_{nitalic HL}(%omega) tilde X(%omega) }
size 26 color white {{tilde K}_{nitalic HL}(%omega)}
を求めればよい。
size 26 color white {m ddot x(t) = -K_{nitalic HL}(x(t) - X(t)) }
自由質点+HLの運動方程式
size 26 color white {{tilde K}_{nitalic HL}(%omega)={%omega^2 m tilde x} over {tilde x - tilde X} = {%omega^2 m T} over {T -1}}
size 26 color white {T equiv {tilde x} over {tilde X}}
:伝達関数
フーリエ変換してまとめると:

---
HL付きSASの防振性能

---
感度への影響
Inline以外の方向の振動はカップリング1%を仮定

---
感度への影響
Inline以外の方向の振動はカップリング1%を仮定
このあたりは微妙

---
感度への影響
Inline以外の方向の振動はカップリング1%を仮定
ここで皆さんに良いお知らせが

---
ここの測定は怪しい

---
ここの測定は怪しい
∝ 1/f

---
ここの測定は怪しい
∝ 1/f2

---
地面振動を1/f2にすると

---
インライン方向を入れ替えると

---
まとめ
- 有限要素法でヒートリンクの振動伝達を計算した
- 1/fの地面振動スペクトルでは、10Hz以上でも目標感度ギリギリ下
- 1/f2のスペクトルならば、10Hz以上で2桁以上のセーフティマージンがある
今後
- ヒートリンクの接続位置等を変えて、最適な構成を探す
- よりリアリスティックなプラットフォームのモデルを作る
- 熱伝導をFEMで解いて、冷却能力を確認する

---
ベンチマーク
ヒートリンク7本モデル
自由度: 265374
体積要素数: 38054
境界要素数: 31088
エッジ要素数: 14414
マシン1 (ラックマウントサーバ)
CPU: Intel Xeon　X5680 3.33GHz L3 cache 12MB x 2 (6 core x 2 = 12 core)
Memory: 48GB (DDR3-1333 ECC)
計算時間: 1周波数点当たり32秒 250点で2時間13分
マシン2 (デスクトップ)
CPU: Intel Core i7 Extreme Edition 980X 3.33GHz L3 cache 12MB (6 core)
Memory: 12GB(DDR3-1333)
計算時間: 1周波数点当たり35秒 250点で2時間25分
マシン3 (ラップトップ)
CPU: Intel Core2Duo T9900 3.06GHz, L2 cache 6MB (2 core)
Memory: 8GB
計算時間: 1周波数点当たり116秒 250点で8時間