## Slide 1: KAGRA用防振装置のプレアイソレータの性能測定
東大宇宙線研 修士2年 関口貴令
東大宇宙線研，国立天文台A，東大地震研B，Sannio Univ.C，INFN RomaD，NIKHEFE，AEIF
高橋竜太郎，山元一広，内山隆，石崎秀晴A，高森昭光B，Riccardo DeSalvoC，Ettore MajoranaD，Eric HennesE，Jo van den BrandE，Alessandro BertoliniE,F，大橋正健，黒田和明，LCGT Collaboration

## Slide 2: Pre-Isolatorの役割
KAGRA防振系の最上部（地面に最も近い）
Pre-Isolator
1. 低周波(< 0.1 Hz)からの防振
・Micro-seismic peak (0.2~0.3 Hz) による 鏡の振動を低減
2. 防振系全体の位置制御
Pre-isolatorの役割

## Slide 3: Pre-Isolatorの全体像
GAS Filter
・鉛直方向防振
倒立振り子
・水平方向防振
位置センサ (LVDT)
電磁アクチュエータ
~1.2 m
加速度計

## Slide 4: Pre-Isolatorプロトタイプ
GAS Filter
倒立振り子
@東大柏 宇宙線研

## Slide 5: 今回行ったこと
プロトタイプ機における鉛直方向防振装置GAS Filterの特性
制御に用いられる変位センサ (LVDT) および電磁アクチュエータの評価

## Slide 6: Geometric Anti-Spring (GAS) Filter
板ばねを向い合わせて配置
圧縮による横向きの力が反ばね力として働き共振周波数を下げる
原理的には共振周波数を0にできる

## Slide 7: プロトタイプ機の共振周波数測定
錘の重さ・板ばねの圧縮を調節しながら共振周波数を測定
変位センサとしてリニアエンコーダ Mercury 2000 (MicroE systems) を使用
おもり
～320 kg
フォトセンサ
スケール

## Slide 8: プロトタイプ機の共振周波数測定
おもり重量 大

## Slide 9: LVDT (Linear Variable Differential Transducer)
非接触の変位センサー
10 kHz の変調信号
Primary coil の位置に依存した 誘導起電力がReceiver coil に生じる

## Slide 10: LVDT キャリブレーション
マイクロメータ
Residual [mV]

## Slide 11: LVDTノイズ測定
~100 nm/rtHz @ 1 - 50 Hz
TAMAで使われたLVDTと同程度の感度
ドライバ回路の雑音によりリミット

## Slide 12: アクチュエータ伝達関数測定
LVDT
電磁アクチュエータ
∝f-2
電磁アクチュエータにランダムな信号を入力
入力信号からLVDTの出力への伝達関数測定
デジタルシステム

## Slide 13: 非線形応答
アクチュエータの入力信号
LVDTの出力
アクチュエータに高周波 (数 Hz以上) の信号を入れるとLVDT が非線形な応答
アクチュエータ用の磁石を取り除いても同様の応答を示す
アクチュエータの磁場とLVDTの磁場がカップル？

## Slide 14: まとめ・今後の課題
Pre-Isolator のGAS filter，LVDT，アクチュエータの性能を調査
GAS Filter：共振周波数を0.2 Hz程度まで低減
LVDT：1 cm 以上の線型領域を確認、感度は100 nm/rtHz
電磁アクチュエータとLVDTの間で非線形なカップリング
さらに共振周波数を下げ<0.1 Hzとした場合のGAS Filterの特性 (Q値・不安定性等)を調査
アクチュエータとLVDTのカップリングの原因を調査
倒立振り子：水平方向の制御に関する実験

## Slide 15: 以上です

## Slide 16: Appendix

## Slide 17: Q値測定
Chunk 1
Chunk 2
Chunk 3
Chunk 4
一つのリングダウンを複数のパートに分け、それぞれフィッティング
振幅AとQ値(Q=π f τ) の関係を調査

## Slide 18: Q値測定
振幅が小さいほどQ値は高くなる
Self-Organized Criticality 理論からの帰結

## Slide 19: プロトタイプ機の共振周波数測定
リニアエンコーダ Mercury 2000 (Micro E systems)
分解能：80 nm
フォトセンサ
スケール

## Slide 20: アクチュエータ伝達関数測定