## Slide 1: 干渉計型重力波検出器 KAGRA のための 補助ロックシステム設計
国立天文台 辰巳大輔
講演番号：11aSN-11
2012年秋季物理学会 @京都産業大学
2012 年 9 月 11 日
国立天文台, CaltechA, 東大理B, 産総研C, 東大天文D, 東大宇宙線研E, 東大工F, 電通大G,
東工大理工H, 通総研I
辰巳大輔, 新井宏二A, 麻生洋一B, 寺田聡一C, 我妻一博, 阿久津智忠, 安東正樹, 和泉究D, 内山隆E,
大前宣昭F, 阪田紫帆里G, 柴田和憲B, 宗宮健太郎H, 陳タンD, 長野重夫I, 西田恵里奈E, 三尾典克F,
道村唯太B, 宮川治E, 三代木伸二E, 武者満G, 山元一広E, 山本博章A, KAGRA collaboration

## Slide 2: KAGRA干渉計の概要
主干渉計だけで11枚のミラーで構成される
複雑な干渉計
3km 共振器
3km 共振器
レーザー光源

## Slide 3: ロックとは？
KAGRA 干渉計の重力波検出感度を最大にするためには、
主干渉計を構成する “ミラー間の距離” をレーザー光が
共振を維持するように制御する必要がある。
（もちろんミラーになんらの外乱が及ばなければ ...）
ここでは、制御システムによってミラー間の距離を
ある条件を満たす制御点に引き込むこと
を
“干渉計のロック”
と呼ぶ。

## Slide 4: ロックシステムにおける “キーポイント”
１．KAGRA 干渉計は 複雑。
２．重力波観測の稼働率を上げるには、
複雑な干渉計を、順序良く
確実に
制御点に引き込みたい。

## Slide 5: 通常ロックでの問題点
一番難しいのは 3km 共振器のロック !!!
重力波への感度を高めるために、
3km 共振器内でレーザー光が何度も往復するように
フィネス 1500 と高く設計されている。
 共振器線幅が 0.33 nm と非常に狭い。
共振器長を上記の線幅より十分に小さく抑え込まないと
ロックしたとは言えない。
例えば、マイケルソン干渉計なら λ/4 = 250 nm より小さく
抑え込めていればロックしたと言える。
共振器線幅の広さが、ロックの難易度を左右する。

## Slide 6: 補助ロックシステム概要
532 nm 波長に対して、共振器線幅が 27 nm
なので、ロックが容易となる。
３km 共振器

## Slide 7: 補助ロックシステム概要
532 nm 波長を使って 3km 共振器をロックした後、最終的には 1064 nm 波長に対してロックできなければ、
重力波感度を最大化できない。

## Slide 8: 補助ロックシステム “設計の成功条件“
共振器制御を 1064 nm 制御系へ引き渡すためには 1064 nm 波長
に対する power-recycled arm cavity の 共振器線幅 33 pm
以下に共振器長揺らぎを抑え込む必要がある。
これが満たされるように、補助ロックシステムは
十分な大きさの制御ゲイン
十分小さなシステム雑音
を有さなければならない。
制御系の詳細設計が必要 !!!

## Slide 10: 補助ロックシステム：概 念 設 計
周波数安定化された
メインレーザー
光ファイバー伝送

## Slide 11: 補助ロックシステム：概 念 設 計

## Slide 12: 補助ロックシステム：概 念 設 計

## Slide 13: 補助ロックシステム：詳 細 設 計
制御フィルタ
各種雑音

## Slide 14: 補助ロックシステム制御後の 共振器長揺らぎ
m /sqrt(Hz)
Frequency (Hz)
周波数安定化
メインレーザーの
周波数揺らぎ
＋
光ファイバー伝送
により生じる
周波数揺らぎ

## Slide 15: 補助ロックシステム：概 念 設 計
周波数安定化された
メインレーザー
光ファイバー伝送

## Slide 16: 補助ロックシステム制御後の 共振器長揺らぎ
m /sqrt(Hz)
RMS
32 pm
Frequency (Hz)
累積積分揺らぎ
共振器揺らぎスペクトラム（総和）

## Slide 17: ま と め
補助ロックシステムによる制御後、
3km 共振器の共振器長揺らぎは RMS で 32 pm。
最低限の目標であった 33 pm 以下は満たしている。
が、本当に確実性を上げるにはあと数倍、できれば１桁低減したい。
現状、揺らぎの大きさを決めているのは共振器長測定の基準とした
安定化メインレーザーの周波数揺らぎ +
光ファイバー伝送で生じる周波数揺らぎ。
これらは、今回詳細設計を行った補助ロックシステムの制御系設計
では改善できない。
メインレーザーの周波数安定化および、
光ファイバー伝送起因の周波数雑音
についての詳細設計ならびに実験的検証が必要。

## Slide 19: 周波数安定化 Reference Cavity への要求値
1 Hz/sqrt(Hz)

## Slide 20: 光ファイバー伝送で生じる 周波数揺らぎ
Reference: LIGO-T0900376
1 Hz/sqrt(Hz)
Frequency [Hz]
w/o phase correction
w/ phase correction
measured system noise
1
10
100