## Slide 1: EOM結晶光線追跡
シミュレーション目的
bKAGRAのEOMとして用いる予定のSLT結晶で偏光分離を行えるか否か確認する．

## Slide 2: シミュレーション条件
使用ソフト: Lighttools
結晶サイズ: 4x4x40 mm
ウェッジ：①2.8/2.8deg. ②2.8/ 2.0 deg.
  理由は後述．
屈折率：2.13582 (SLT@1064nm)
光波長：1064nm
入射角：5.9880 deg.
  P偏光の光路が結晶内部で平行になる値．

## Slide 3: シミュレーション結果(wedge:2.8/2.8 deg.)
P偏光出射角Φp: 5.9896 (deg)
S偏光出射角Φs: 5.9888 (deg)
差：0.0008 (deg)
P偏光
S偏光
LIGOのEOMと同じ形状
結晶単体での偏光分離は非常に困難
両端のwedgeを同じ角度にすると，結晶内で三角共振を形成してしまう
入射角
Wedge
Wedge
Φp
Φs

## Slide 4: シミュレーション結果(wedge:2.8/2.0 deg.)
入射角
Wedge1
Wedge2
Φp
P偏光出射角Φp: 4.2756 (deg)
S偏光出射角Φs: 4.2747 (deg)
やはりSLT結晶単体での偏光分離は困難
カルサイトを配置するなどの対策が必要
差：0.0009 (deg)
P偏光
S偏光
Φs