## Slide 1: KAGRAにおける腕共振器鏡の大型防振装置の開発
発表者： 奥富弘基 （総研大天文）
国立天文台A, 東大宇宙線研B, 東大天文C, Univ. SannioD, INFN RomeE, NIKHEFF
高橋竜太郎A, 石崎秀晴A, 佐藤直久A, 関口貴令B, 正田亜八香A, 藤井善範C, F. E. Pena ArellanoA, M. BartonA, 平田直篤A, 大渕喜之A, 浦口史寛A, 池之上文吾A, 斎藤栄A, 福嶋美津広A, 阿久津智忠A, 大石奈緒子A, 麻生洋一A, R. FlaminioA, 山元一広B, 内山隆B, 宮川治B, 上泉眞裕B, R. DeSalvoD, E. MajoranaE, 我妻一博F, J. van HeijningenF

## Slide 2: 今回のお話
Type-A SASについて
ダンピング制御のモデル計算
センサ/アクチュエータの性能評価

## Slide 3: KAGRA の 鏡防振装置
Seismic Attenuation System
Type-A
Type-B
Type-Bp
Type-C

## Slide 4: Type-A SAS
腕共振器鏡用の最大の防振装置
この発表は特に常温部分のお話
Cryogenic
3 km

## Slide 5: Type-A SAS
3 km
腕共振器鏡用の最大の防振装置
この発表は特に常温部分のお話

## Slide 6: Type-A SAS に対する要求
T. Sekiguchi Ph.D. Thesis, p.72: JGW-P1504155-v15
鏡変位雑音 @ 10 Hz
< 1 x 10-19 m/Hz1/2
etc...
振動モードの減衰時間
< 60 sec
ダンピング制御

## Slide 7: 問題点
振り子全体のねじれ(Yaw)モード
  ダンピング制御が難しい

## Slide 8: 問題点
振り子全体のねじれ(Yaw)モード
  ダンピング制御が難しい
この段にセンサ/アクチュエータを追加してダンピングできないか？
やったこと：
モデル計算によるダンピング制御
センサ/アクチュエータ(prototype)の性能評価

## Slide 9: SASのモデル計算
SUMCON
剛体モデル計算ツール
MATLAB + Simulink
Control System Toolbox
制御系含む状態空間モデル
※ 最新版は KAGRA Wiki > SVN > VIS にて共有
円筒形
ステンレス製: 7.8 g/cm3
Φ = 500 mm
h = 130 mm
Dummy Mass
Room Temperature
200 kg
SF1
SF2
SF3
BF
F0
MD
検 索
JGW SUMCON

## Slide 10: Yaw 固有モード
問題となるYawモード
#0: 0.018 Hz
#1: 0.049 Hz
#2: 0.076 Hz
#3: 0.099 Hz
#0
#1
#2
#3

## Slide 11: F0 ステージの制御
Yaw モードは見えない
BF
F0
変位 センサ
アクチュエータ
変位 センサ
アクチュエータ
サーボ
F0-Damper
0.150 Hz
開ループ伝達関数

## Slide 12: BF ステージの制御
Yaw モードの振動を制御可能
BF
F0
変位 センサ
アクチュエータ
変位 センサ
アクチュエータ
サーボ
Yaw 0th
0.018 Hz
Yaw 2nd
0.088 Hz
Yaw 3nd
0.120 Hz
開ループ伝達関数

## Slide 13: Closed-loop Gain (YF0 act.)
Whole chain 1st
0.054 Hz
BF ステージでは
Yaw 1次が見えない！
Node

## Slide 14: 振動モードの減衰時間 (F0 + BF 制御)
要求値 (< 60 sec.)
減衰時間 [秒]

## Slide 15
BFステージにセンサ/アクチュエータを付ければYawモードを制御できる
Bottom Filter LVDT

## Slide 16: Bottom Filter LVDT
センサ / アクチュエータ
Secondary
coils
Primary coil
Bottom Filter
（吊られているマス）
ローパス フィルタ
復調器
発振器
(地面側)
変位信号
10 kHz 変調
Primary coil の 軸方向変位センサ

## Slide 17: Bottom Filter LVDT
Secondary
coils
Magnet
Bottom Filter
（吊られているマス）
(地面側)
Coil Driver
アクチュエーション信号
センサ / アクチュエータ
Primary coil の同軸に 磁石
周波数帯域を分けて駆動
  センサ： 10 kHz
  アクチュエータ： < 10 Hz

## Slide 18: BF LVDT 性能評価
センサ
Calibration
Noise
Coupling
アクチュエータ
Calibration
Range
Noise

## Slide 19: 結果と要求値の比較

## Slide 20: まとめ
Type-A SAS のインストール準備・制御系のデザインを進めている
やったこと
モデル計算によるYawモードのダンピング制御
BF LVDT プロトタイプの性能評価

## Slide 21: Backup Slides

## Slide 22: インストール予定
After installations of Type-A room-temperature parts, Cryopayloads are integrated
2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Test & Design-fix
Procurement
Preparation
ETMY Installation
ETMX Installation
Margin

## Slide 23: Yaw振動スペクトルの計算方法
200 kg
SF1
SF2
SF3
BF
F0
MD
各懸架点にオフセット
並進地面振動からYaw回転へcouple
1 mm