## Slide 1: 地上望遠鏡による太陽系外惑星の 撮像観測のための 極限補償光学系開発
○山本広大(京都大学)
2017/1/27+2/17 第83回 重力波研究交流会
京大岡山3.8m望遠鏡
〜山本 イズ 何?〜
専門：赤外線天文学/系外惑星撮像観測
/装置開発/補償光学
名古屋大学：和泉氏の同僚
気球搭載型遠赤外線干渉計(FITE)開発
大阪大学：すばる望遠鏡で系外惑星観測
[Pleiades星団の観測]
京都大学：(3.8m望遠鏡用)補償光学装置の開発
開発キーワード: 干渉, 偏光, 波面計測

## Slide 2: なぜ(太陽)系外惑星？＋今回の発表
研究の究極のゴール：：地球外生命体はいる？
→太陽系外にも生命がすめる？(Habitable zone)
→(太陽)系外惑星ってどんなの？(characterization)
→どうやって系外惑星を探査？(remote sensing)
→系外惑星を直接みてみたい！！(direct imaging)
→補償光学が必要→自分で作りたい！！→開発だ！
発表：：補償光学がなぜ必要で、どういう問題をどういう方法で解決しているか。
生命って何?
は手に負えない
けれど理解は
深まる……
ホントの究極ゴール
 | 補償光学 | 重力波検出 | 比
ターゲットの距離 | 1—1000pc | 〜200Mpc | 1 : 20万—2億
制御精度(角度) | 〜0.01秒角 | 〜nrad | 10 : 1
制御精度(速度) | 〜10kHz | 〜10Hz | 1000 : 1
制御精度(波面) | 〜λ/20〜50nm | 〜μDpt〜10nm | 5:1
・1秒角=1/60分角=1/3600度
≒4.9μrad
・波長(λ)は近赤外1—2μm
・Dptからnmへの変換は
φ10cm程度の素子を想定
1/50

## Slide 3: 導入:系外惑星検出:: 手法
1995年(主系列星周りで)初の系外惑星検出
共通重心
×
主な観測手法
  間接的
    視線速度(RV)法
    アストロメトリ法
    トランジット法
    重力マイクロレンズ法
  直接的
    直接撮像
    (トランジット分光)
主星(中心星)
(系外)惑星
2/50

## Slide 4: 導入:系外惑星検出:: 特徴
視線速度法
[質量(傾斜角とカップル),
軌道周期, 離心率...]
マイクロレンズ法
[質量(比),
軌道半径...]
天
文
的
物
理
量
トランジット法
[惑星半径, 軌道傾斜,
軌道周期, 大気組成, 天候, ...]
直接撮像法
[光度(質量, 半径::年齢モデルに依存),
軌道半径(天球面投影), 軌道周期,
アルベド, 大気組成, 天候,
バイオシグネチャーetc....]
環
境
的
物
理
量
天文的物理量
[軌道(周期, 軌道半径, 離心率
傾斜角etc...), 質量, 惑星半径etc....]
環境的物理量
[表面温度, 大気組成,
アルベド, 周惑星環境etc....]
アストロメトリ法
[軌道(周期, 軌道半径, 離心率
傾斜角etc...), 質量]
←サーベイ観測による惑星系の発見に適している
: 惑星存在率(質量/軌道周期依存性)
(トランジット法, アストロメトリ法, マイクロレンズ法)
中心星近傍
個別の天体の環境を取得出来る→
中心星遠方
3/50
ハビタブルな惑星を調べるには
直接撮像観測しかない
ハビタブルゾーン
山本の主観です

## Slide 5: 導入:系外惑星検出:: 推移
1995年の｢惑星｣発見以来3000個以上(候補)報告
  観測例の大半(〜9割)はトランジット法
  直接撮像観測では10—20例程度(下グラフは含候補)
惑星発見
(RV)
個数log表示
惑星発見
(Imaging)
過去20年間の惑星発見数の推移(http://exoplanet.eu/ ,2016/12/15現在 )
Kepler
データ
リリース
(Transit)
4/50

## Slide 6: 導入: 系外惑星検出:: まとめ
検出数は増加。質量、惑星半径、軌道長半径などの分布、惑星存在率などは明らかに
→主に間接法で、今後はほぼ観測衛星へ
直接撮像は既発見惑星のcharacterizationへ
軌道長半径 (AU)
惑星質量 (木星質量)
褐色矮星質量(13—75木星質量)
木星
海王星
地球
&火星
直接撮像の
観測領域
△トランジット法
土星
■
■
■
■
■
■
←主星近傍
離角 (秒角: 5μrad)
惑星質量 (木星質量)
木星
海王星
地球
今後直接撮像が狙う領域
0.1—1.7
○RV法
土星
■
■
■
■
■
■
Gaia(衛星)の
観測領域
0.01
0.1
1.0
10
0.001
0.01
0.1
1.0
10
←主星近傍
5/50

## Slide 7: 直接撮像: 困難さ1
太陽系を10pcからみたとき
波長λ (μm)
太陽
木星
地球
惑星が暗い:
  木星〜22mag
  地球〜27mag
恒星と惑星が近い:
  太陽-木星 〜0.5秒角(3μrad)
  太陽-地球 〜0.1秒角(0.5rad)
恒星と惑星の明るさの比が大きい:
  木星/太陽 10-7
  地球/太陽 10-9
可視光
〜108
赤外線
〜107
1, 2→大口径(分解能は口径(D)に比例、感度はD4に比例)
3 →高コントラスト装置/技術(コロナグラフ等:後述)
が必要
6/50

## Slide 8: 直接撮像: 宇宙望遠鏡
メリット:
  大気がないので天候などによらない高精度な観測が可能(後述)
デメリット:
  高コスト(>>100億)
  長開発期間(>10年)
  大口径化が困難
  (専用望遠鏡でなければ)観測時間が短い/少ない
  最先端技術の適応も困難
JWST(口径6.5m)※wikipediaより
HST(口径2.4m)※wikipediaより
専用望遠鏡開発はほぼ動いていない
7/50

## Slide 9: 直接撮像: 地上望遠鏡1
メリットデメリットは宇宙望遠鏡と反転
but コスト∝D2.45
  8m→30mで25倍に
各種問題で遅延……
惑星撮像専用運用も困難…
第2の地球観測には30m級以上が必要だが…
TMT (口径30m)
>1000億……
E-ELT (口径40m)
>1500億……
8/50
@Hawaii?

## Slide 10: 直接撮像: 地上望遠鏡2
HR8799 (Currie+2014)
b 7MJ
1’’.7
c 10MJ
1’’.1
e 9MJ
0’’.4
d 10MJ
0’’.7
主星との光度比は
およそ10-5
+
1’(60’’)
4-8m望遠鏡でもやれることはまだまだある。
  木星型惑星の検出、温度や大気組成/天候の観測など
  要素技術開発
  大口径がかえって不利になることも(後述)
高コントラスト装置無し
高コントラスト装置あり(口径10m)
Gemini
(口径8.1m)
VLT @チリ
(口径8.2m)
すばる
(口径8.2m)
Keck I
(口径10m)
wikipediaより
wikipediaより
9/50

## Slide 11: 直接撮像: 地上望遠鏡3
京大岡山3.8m望遠鏡
  岡山天体物理観測所(標高370m)
  軽量架台(〜10t)
  口径3.8m/18枚分割主鏡
    国内最大/国内初の分割鏡
  年間100—300晩の観測
望遠鏡ドーム(建設中)
主鏡形状 [内周6枚, 外周12枚]
望遠鏡架台
口径3.8m
10/50

## Slide 12: 直接撮像: 困難さ2
地球大気の影響:
  星の瞬き＝陽炎＝星像/波面乱れ
    温度ムラ(地表やオゾン層)
    密度ムラ
    屈折率ムラ
    光路長ムラ/
    波面乱れ/強度ムラ
望遠鏡
大気乱流(〜10km)
地上
風速
弱←屈折率の構造定数→強
屈折率
HVBモデル
風速
猛暑による陽炎
時事通信
11/50

## Slide 13: 直接撮像: 大気による波面乱れ
乱流は大きな塊から小さな塊へエネルギーが移っていく→Kolmogorovモデルetc.
8.2m
望遠鏡開口φ3.8m
波面の断面 A-A’
λ
無補償
3.8m
望遠鏡瞳パターン
8.2m
望遠鏡主鏡面での
位相ムラ(シミュレーション)
大きな渦から小さな渦へ
主鏡上での座標[m]
12/50
大気乱流による像
回折限界像
大気乱流像のピーク値は
回折限界の〜1.8%
A’
A

## Slide 14: 直接撮像: 大気による波面乱れ
乱流は大きな塊から小さな塊へエネルギーが移っていく→Kolmogorovモデルetc.
8.2m
望遠鏡開口φ3.8m
波面の断面
λ
無補償
3.8m
望遠鏡瞳パターン
望遠鏡開口(φ3.8m)
1mm
10mm
10cm
1m
10m
大気乱流のパワースペクトル
Kolmogorov モデル
∝K-11/3
小←空間周波数K→大
1e14
1
100
1e4
1e6
1e8
1e10
1e12
outer scale : 10m
フリード長 : 10cm
観測波長 : 1.6μm (H)
8.2m
望遠鏡主鏡面での
位相ムラ(シミュレーション)
大きな渦から小さな渦へ
主鏡上での座標[m]
おおよそ平面と見なせるスケールがフリード長
20cm
12/50

## Slide 15: 直接撮像: 補償光学(Adaptive Optics)
補償光学で波面を補正
補償光学の3要素
  波面センサ(WFS)
    リアルタイム計測
  可変形鏡(DM)
    リアルタイム補正
  計算機
計算機
波面センサ
大気乱流で 乱れた波面
出力 波面
国立天文台
可変形鏡
回折限界像
13/50
補償光学なし
補償光学あり

## Slide 16: 直接撮像: SEICAの開発
SEICA [Second-generation Exoplanet Imager
with Coronagraphic Ao]
京大岡山3.8m用惑星撮像装置
木星型太陽系外惑星の直接撮像
→0”.2—0”.3で10-5〜-6
先進技術のテストベッド
  FPGA制御:
  PDI WFS: 新方式波面センサ
  SPLINE: 新方式コロナグラフ
  ポストプロセス
14/50
→高コントラスト装置

## Slide 17: 高コントラスト装置: コロナグラフ1
光軸上の光[主星光]を低減:
  主星像のみのマスクでは不十分
  ハローの抑圧が主目的[Lyot stop]
主鏡開口
image
mask
Lyot
stop
検出面
古典的コロナグラフ
回折限界(線形表示)
回折限界(対数表示)
強度(ピーク比)
主星[コロナグラフ無し]
主星[コロナグラフあり]
惑星像
距離 [λ/D: 0.06秒角, 0.3μrad]
ハロー
主星像のみマスク
(対数表示)
15/50
第1暗環
(1.22λ/D)
天体からの光

## Slide 18: 高コントラスト装置: コロナグラフ2
Pascal Borde 2004
1st 瞳面
1st 像面
マスク
2nd 瞳面
Lyot stop
2nd 像面
Lyot 焦点面で強度変調させることで恒星光を低減
古典的Lyot
pupil apodization: 瞳面に振幅マスク
瞳面
像面
強度分布(x軸方向)
16/50
FT-1
x

## Slide 19: 高コントラスト装置: コロナグラフ3
4 Quadrant Phase Mask: 焦点面に位相マスク
0
0
π
π
焦点面位相マスク
焦点面複素振幅
焦点面位相
2nd 瞳面
瞳面マスク透過後
焦点面
Rouan+2000
17/50

## Slide 20: 高コントラスト装置: コロナグラフ4
瞳面や焦点面で、位相や振幅に変調を与える
より内側
より広い範囲
より深く
実現性の高さ
などで、
たくさんの方式がある。
18/50

## Slide 21: 高コントラスト装置: SPLINE1
SEICA用コロナグラフ
  Savart-Plate Lateral-shearing Interferometric Nuller for Exoplanets
北海道大学黒田君天文学会スライドより
※サバール板は方解石を二枚貼り合わせて光路差無く偏光成分で異なるshearを起こさせる
19/50
光軸上の光のみ打ち消す(正確には光軸&位相差が整数倍になる光路が打ち消される)

## Slide 22: 高コントラスト装置: SPLINE2
SEICA用に、より高効率化
20/50
北海道大学黒田君学会スライドより
(主星光が)

## Slide 23: 高コントラスト装置: SPLINE3
21/50
実証試験は完了。搭載実機のための治具や構造体の設計/試験中

## Slide 24: 補償光学: AOパラメータ1
ポストプロセスなし
ポストプロセスあり
SCExAO: Martinache+2014
目標105—6のコントラスト
  コロナグラフ：SPLINE:: 瞳面干渉型コロナグラフ
  ポストプロセス: スペックルナリング
コロナグラフ＋スペックルナリング
  平面波で性能を発揮→高精度波面補正
  光軸上の強度を抑圧→高精度星像安定
コロナグラフからの要求
  星像安定性: <10mas ≒ 48nrad
  Strehl比: >0.9 (回折限界は>0.8)
    →波面残差 λ/20
    〜60nm (rms; @Jバンド[1.2μm])
スペックルナリング
22/50

## Slide 25: 補償光学: AOパラメータ2
SH-WFSの測定点
DMの制御点
仕様を決定する
WFS測定点数
DM制御点数
制御速度
計算機
波面センサ
大気乱流で 乱れた波面
出力 波面
可変形鏡
Deformable
Mirror (DM)
Wavefront sensor
23/50

## Slide 26: 補償光学: AOパラメータ3
制御点数:
  岡山のフリードパラメータ
  r0≅10cm (@800nm)
  ≅15cm (@1.2μm: Jバンド)
  3.8m/15cm=25分割
  →DM分割数:1次元24分割
  計492素子
望遠鏡開口3.8m
15cm
24分割
24/50
r0∝λ6/5, r0∝(cosγ)3/5

## Slide 27: 補償光学: AOパラメータ4
制御速度:
  位相ムラは「凍結」されている
  24素子で風速10m/sのとき0.016秒で隣の素子へ
SEICA-ExAO: 10masの安定性、λ/20の高精度
5—10kHzの高頻度、24素子の高空間周波数
←10m/s
分割部分の移動
  1/10素子分の移動に抑圧→1.6msecの制御
  サンプリング速度
  1.6/10 msec=6kHz以上で制御ループ
AOパラメータまとめ
凍結された位相ムラの風による移動
25/50
風
(i, j+1)
(i, j)
(i+1, j)
(i+1, j+1)

## Slide 28
Tip/Tilt部 視野内で星像を安定させる
Woofer部 λ/4程度まで波面補償する
Tweeter部 λ/20程度まで波面補償する
望遠鏡
より→
T/T
Woofer DM
88 actuators
T/T sensor
DM1
CPU1
λ:0.4-0.5µm
Frame rate: 100Hz
Limiting magnitude: 16mag
λ:0.5-0.7µm
SHWFS
Frame rate: 1kHz
Limiting magnitude: 12mag
CPU2
Tweeter DM
952 actuators
λ:0.7-0.9µm
PDI
Sensor
Frame rate: 6kHz
Limiting magnitude: 7mag
FPGA
コロナ
グラフ・
分光装置へ
DM2
DM3
BS1
BS2
BS3
Tweeter DM
492 actuators
位相センサ
補償光学: SEICAのAO部分
BS2
目標: 高精度(λ/20), 高頻度 (5—10kHz), 高空間周波数 (24分割)
無補正
Woofer AO後
Tweeter AO後
26/50
λ:0.4—0.5μm
λ:0.5—0.7μm
λ:0.7—0.9μm
→ DM, WFS, 制御の話へ

## Slide 29: 補償光学: 可変形鏡(DM)
可変形鏡の動作 (Alpao DM88-25)
  メンブレン方式
Electrodes
Posts
Mirror
Spring
Actuation principle of DM
Φ20(有効径)
ピッチ2.5mm
要素数 | 88 (有効系内52)
有効径 | 20mm
要素間隔 | 2.5mm
正規化された制御信号を
司令して制御
他のタイプ: Thorlab: DMP40/M-P01
アクチュエータパターンが異なる
27/50

## Slide 30: 補償光学: 可変形鏡(DM)
可変形鏡の動作
  メンブレン方式
DM素子を複数同時に動作させた際の関係
複数素子の変形の重ね合わせによって形状が決定
1素子の出力が他素子にも伝藩→高周波成分を発生させない
（ALPAO社製 ALPAO DM 88-25）
28/50
連続鏡面型
分離鏡面型
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]

## Slide 31: 補償光学:可変形鏡(DM)
3段階で4つの条件を満たす補正
位置安定性: TipTiltミラー系
〜10mas, 100Hz
T/T補正後の波面残差は〜2um(rms)
低時間・空間周波数補償: Woofer系
8素子(88素子), 1kHz,
ストローク11.3um
高時間・空間周波数補償: Tweeter系
24素子(492素子), 8.5kHz,
ストローク1.5um
T/Tミラー
Woofer DM
φ20mm, 88素子
Tweeter DM
φ6.4mm, 492素子
29/50

## Slide 32: 補償光学: WFS方式
WFS (波面センサ)による波面形状(エラー)の計測方法
A. 幾何学的計測
計測対象の波面
理想的な波面
B . 直接位相計測
計測対象の波面
理想的な波面
位相差φ
波面の傾斜/曲率
 | 幾何学的計測 | 直接位相計測
取得量 | 傾斜・曲率 | 参照面との位相差
長所 | ・測定可能なレンジが大きい ・光学系が比較的簡素 ・採用実績が多い | ・形状測定で誤差伝藩がない 多点・高精度で有利 ・計算が簡単(ex. 差分2回と除算1回)
短所 | ・形状計測で誤差伝藩が生じる 傾斜は1階積分 曲率は2階積分 ・SHWFSは重心計算が必要 →素子数大で不利 | ・測定レンジが小さい ±1λ、±π [rad] ・最低3つの位相差測定(ex. 0, π, π/2, -π/2)が必要
使用例 | シャックハルトマンセンサ(ex. GPI) 曲率センサ(ex. HiCIAO/AO188) | fixed-ピラミッドセンサ(ex. SCExAO) Zernikeセンサ(ex. Palomar) 点源回折干渉計センサ(ex. SEICA)
30/50

## Slide 33
レンズアレイ
CMOSカメラ
星の光
幾何学的測定[傾斜測定]: シャック=ハルトマンWFS
補償光学: WFS方式:: SHWFS
理想波面(参照波面)
測定波面(大気乱流)
⊿X
⊿Y
( 0, 0 )
モーメントからスポットの「重心」を検出
→傾斜を測定
→1階積分で波面再構成[積分誤差…]
Woofer AOでのWFSに採用
31/50

## Slide 34: 補償光学: WFS方式:: 直接位相計測
Mach-Zehnder型
Smart & Steel 1975
干渉を用いる
マッハ-ツェンダ型
  光路を2つに分割
  片側のみ波面を整形
  結合させ干渉
  位相差を与えて
  4つの干渉像を取得
  非共通光路が長い
点回折干渉系型
  ピンホールで整形
  非共通光路なし
  光路が単純で安定
  瞬間で1位相しかとれない
点回折干渉計型
32/50

## Slide 35: 補償光学: 4位相同時測定用の素子
1. サバール板
偏光方向によって光線を「同一面内で」分割する
o
e
2. 点源回折干渉偏光ビームスプリッタ(PPBS)
偏光方向によって光線を「反射と透過に」分割する
o
e
複屈折(方解石)2枚
ワイヤグリッド型のBS
偏光方向 | ピンホール内 | ピンホール外
 | 反射 | 透過
 | 透過 | 反射
 | eo光 | oe光
偏光方向 |  | 
eo
oe
光路差がない
33/50

## Slide 36
L1
L2
L3
Iπ/2
I-π/2
I0
Iπ
+45°
-45°
-45°
+45°
Incident
透過側
反射側
Iπ/2
I-π/2
I0
Iπ
参
検(π/2進行)
(45°)
φ
1/4波長板
サバール板
(45°)
PPBSピンホール径
φ= 0.3λ/D (PDI)
PDIWFS
グリッドと
直交成分→透過平行成分→反射
参照光
被検光
4位相(0, π, π/2, -π/2)の同時取得が可能
参照光
被検光
34/50
波面形状φ
強め合う
弱め合う

## Slide 37: SEICAの光学設計: WFS選択
Woofer: シャックハルトマンWFS
  8x8 (52点), 1000fps
  測定精度±0.1um, 測定限界12等@ 0.5—0.7um
Tweeter: 点回折干渉計WFS (位相計測)
  天体の光自身を用いた参照光と被検光の干渉から波面計測
  24x24 (492点), 8500fps, λ/20
マイクロレンズ
サバール板
レンズ2
平面鏡
レンズ1
ピンホール
偏光ビームスプリッタ
点源回折干渉計設計案
透過光路
入射光
レンズ3
4位相差を1つの検出器で同時取得
35/50
0
π
π/2
3π/2

## Slide 38: 補償光学: 制御系
WFSの入力(52素子)からDMへの出力(88素子)
  SH-WFSはx, yの波面傾斜を測定→52×2=104要素
WFS
DM
制御
WFS入力値とDM出力値間の連立方程式
現状ではZonal 制御
DM値
WFS値
作用行列
y=M†u
M: 作用行列
M†: 作用行列の
疑似逆行列
y: DMの司令値
u: WFS測定値
前もってu=M yからMを測定
36/50

## Slide 39: 補償光学: 制御系
Woofer AOでは専用PC制御
  リアルタイム性確保のためLinux
ALPAO
DM 88-25
Camera Link Board
(浜松ホトニクス指定）
IO Board
LPC-292144
(インターフェース社製)
浜松ホトニクス
CMOSカメラ
ORCA-Flash4.0 V2 C11440-22CU
PCI
Fedora14 64bit(Linux kernel 2.6.35)
PCI Express
DM用デバイスドライバ
株式会社ステップワン
カメラ用デバイスドライバ
浜松ホトニクス提供
WFS
37/50

## Slide 40: 補償光学: 制御系
開発した制御装置の性能確認
38/50

## Slide 41: 補償光学: 制御系:: 制御速度
実時間性を確保[900—1.1kHz]
→Tweeter系では遅い……
実時間性測定ヒストグラム
2σ
-2σ
39/50

## Slide 42: 補償光学: 制御系:: 高精度/高速化
現在はP制御のみなので、PID(PI?)へ移行
Tweeter AO用にFPGAを用いたハードウェア計算
  多入力多出力(984→492)でも高速(〜10kHz)が可能
FPGA制御系の開発
40/50
入力制御をzonal -> modalへ
  測定誤差の抑制 ←→ 計算時間の増加

## Slide 43: 補償光学: 制御系
測定波面をモード展開して制御値を算出
  各素子でのエラーが平均化される
  KL展開などで有効なモードから制御できる
Zernikeモード
山崎さんスライドより2015
経験的モード展開
Zernikeモード
………
……
観測から得られた
大気乱流の優先的モード
41/50

## Slide 44: SEICA光学系設計:概観
天体から
地球大気
望遠鏡 (主-第三鏡)
前置光学系
SEICA
ExAO
コロナグラフ
赤外カメラ
望遠鏡→前置光学系からの入射光線
800
400
1100
42/50

## Slide 45: SEICA光学系設計:概観
天体から
地球大気
望遠鏡 (主-第三鏡)
前置光学系
SEICA
ExAO
コロナグラフ
赤外カメラ
望遠鏡→前置光学系からの入射光線
800
400
1100
ExAO
42/50

## Slide 46: SEICA光学系設計:概観
天体から
地球大気
望遠鏡 (主-第三鏡)
前置光学系
SEICA
ExAO
赤外カメラ
望遠鏡→前置光学系からの入射光線
800
400
1100
ExAO
コロナグラフ
コロナグラフ
42/50

## Slide 47: SEICA光学系設計:概観
天体から
地球大気
望遠鏡 (主-第三鏡)
前置光学系
SEICA
ExAO
コロナグラフ
赤外カメラ
望遠鏡→前置光学系からの入射光線
800
400
1100
ExAO
コロナグラフ
赤外
カメラ
ポストプロセス情報
ポスト
プロセス
制御器
42/50

## Slide 48
望遠鏡→前置光学系からの入射光線
800
400
1100
ExAO
コロナグラフ
赤外
カメラ
5枚の軸外し
放物面鏡(OAP)
SEICA光学図
恒温部分
(中心20℃,
0.1℃:p-v)
光学系全体は
20℃±1.0℃で
43/50

## Slide 49: SEICA光学系:
ダイクロイックミラー(BS1, BS2, BS3)でのゴースト+色収差
→WFSでは問題なし
ダイクロイックミラー
のウェッジ角
DM1: 3分角
DM2: 12分角
DM3: 18.9分角
BS1
BS2
T/Tセンサー
(300—500um)
Wooferセンサー
(500—700um)
BS3
Tweeterセンサー(700—900um)
サイエンス(コロナグラフ)
天体からの光
(白色)
44/50

## Slide 50: SEICA光学系: ExAO後コントラスト
補償後の波面(一様強度,波面乱れ)を結像
無補償 (±5λ)
波面の乱れ
点源像
(全体:
半径20秒角)
点源像
(中心拡大:
半径1秒角)
低次 (PV: 2.5λ)
高次 (PV: λ)
回折限界像
Strehl比 1.7% 35% 84%
5’’
0’’.5
一回折限界
一Tweeter後
一Woofer後
一補償なし
0
0.2
0.4
0.6
0.8
中心星からの距離[秒角; 5μrad]
45/50
Notes: 6

## Slide 51: SEICA光学系: ExAO後コントラスト
大気乱流のみ
大気乱流と補償後のパワースペクトル
ExAOによる補償
乱流層： 高度10km
フリード長: 10cm
風速: 10m/s
天頂角: 60度 (仰角30度)
センサー波長:0.8um (Tweeter)
観測波長: 1.65um (Hバンド)
波面測定: 8.5kHz (制御850Hz)
補償点数: 差し渡し24素子
計495素子
-10λ
+10λ
-λ
+λ
補償なし
補償あり
望遠鏡瞳
: 補償なし
: 補償後合計
: 制御時間遅延誤差
: フィッティング誤差
: 測定誤差
: 大気分散誤差
: エイリアジング誤差
補償光学後の星像
(SR=0.9)
シミュレーション結果
補償前
λ/D=0’’.09
46/50

## Slide 52
Unit 2: OAP2
Unit 1: OAP1 (完了)
Unit 3: OAP3
Unit 4: OAP4
Tweeter
波面センサ
Woofer
波面センサ(完了)
惑星撮像カメラ
(コロナグラフ・
ポストプロセス部)へ
T-T Viewer
ExAOパート
T/Tパート
Wooferパート
Tweeterパート
望遠鏡焦点
T/T鏡
低次DM
高次DM
Unit 5: OAP5
OAP1つにつきユニット1つを設定。
ユニット間の並進調整で組み立てていく
T/Tパート
軸外し放物面鏡(OAP)
要求設置精度
位置： 100um
角度： 1分角
43/50

## Slide 53: SEICAの実機製作: OAP調整
OAPの5軸自由度をピンホールでX-Y平面の2自由度に
干渉計の焦点とピンホールを一致させる(±75um)
ピンホールから広がった光をOAPで平行光へ。
機械精度で設置された平面鏡で折り返しOAP→ピンホールへ(2自由度の調整)
干渉計でOAPの3自由度調整を行う
干渉計(F/4)
ピンホール
φ150
OAP1+
5軸ホルダ
平面鏡(λ/20)
OAP調整系(H28.2)
48/50

## Slide 54: SEICAの実機製作: 調整例) Unit1
OAPホルダ
(X, Y, Z軸並進,
2軸回転ステージ)
TTミラー
2自由度は光線がピンホールに戻る条件で拘束する
3自由度を干渉計の波面形状測定で拘束
  波面形状を直交モードに分解
  各モードの係数×変位量の行列を作成
  逆行列を求めて調整量を推定
光軸方向
自由度
OAP3自由度測定の直交モード
垂直方向傾き
水平方向傾き
望遠鏡より
ユニット1
49/50

## Slide 55: SEICAの実機製作: OAP調整結果
0.1μm
0.0μm
光源とピンホールの
要求設置精度
x, y : 100 um
z : 1 mm
現在の設置精度
x, y : 75 um
z : 0.1 mm
要求設置精度
  位置精度: 100um
  角度精度: 1分角
→ 波面精度で0.3um
ユニット1の波面形状誤差
  OAP1の位置調整制度
  OAP1と平面鏡の鏡面精度
→ 0.10±0.02um (PV)
要求を満たす設置調整完了
50/50

## Slide 56
風速 10m/s 制御無し
風速 10m/s 制御周波数900Hz
λ=633nm 風速10m/s 星像モニタ(16秒間平均 26fps)
Chart: 各制御周波数の比較
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0
風速10m/s 制御無し | 858 | 824 | 754 | 692 | 640 | 590 | 566 | 531 | 510 | 495 | 491 | 498 | 511 | 513 | 519 | 519 | 504 | 495 | 486 | 482 | 476 | 454 | 444 | 434 | 427 | 423 | 413 | 402 | 383
制御周波数9Hz 風速10m/s | 5564 | 4602 | 3170 | 1934 | 1119 | 856 | 871 | 893 | 873 | 838 | 810 | 774 | 744 | 703 | 667 | 645 | 635 | 630 | 614 | 591 | 568 | 549 | 536 | 518 | 500 | 481 | 471 | 463 | 448
制御周波数90Hz 風速10m/s | 7273 | 6097 | 4294 | 2710 | 1599 | 1153 | 1088 | 1031 | 969 | 911 | 883 | 866 | 857 | 821 | 790 | 763 | 727 | 698 | 664 | 635 | 609 | 588 | 569 | 547 | 522 | 503 | 481 | 466 | 453
制御周波数900Hz 風速10m/s | 8041 | 6776 | 4800 | 3004 | 1710 | 1179 | 1122 | 1083 | 1017 | 938 | 894 | 875 | 862 | 832 | 816 | 810 | 780 | 744 | 700 | 665 | 633 | 607 | 571 | 544 | 515 | 490 | 475 | 461 | 443
SR=3.7%
SR=0.4%
中村君スライド
ExAOパート:: 評価試験 星像モニタ
51/50
Notes: 周波数とSRの比較のグラフに直接数値を入れる

## Slide 57
制御帯域が高速化すると補償精度も向上
制御無しに比べてSRが上昇しているが
不安定なSR変動
時間ごとのSRの変化
風速 10m/s 制御無し
風速 10m/s 制御周波数900Hz
λ=633nm 風速10m/s 星像モニタ(16秒間平均 26fps)
SR=0.4%
SR=3.7%
Chart: 観測カメラの画像の比較
| 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0
風速10m/s 制御無し | 858 | 824 | 754 | 692 | 640 | 590 | 566 | 531 | 510 | 495 | 491 | 498 | 511 | 513 | 519 | 519 | 504 | 495 | 486 | 482 | 476 | 454 | 444 | 434 | 427 | 423 | 413 | 402 | 383
制御周波数9Hz 風速10m/s | 5564 | 4602 | 3170 | 1934 | 1119 | 856 | 871 | 893 | 873 | 838 | 810 | 774 | 744 | 703 | 667 | 645 | 635 | 630 | 614 | 591 | 568 | 549 | 536 | 518 | 500 | 481 | 471 | 463 | 448
制御周波数90Hz 風速10m/s | 7273 | 6097 | 4294 | 2710 | 1599 | 1153 | 1088 | 1031 | 969 | 911 | 883 | 866 | 857 | 821 | 790 | 763 | 727 | 698 | 664 | 635 | 609 | 588 | 569 | 547 | 522 | 503 | 481 | 466 | 453
制御周波数900Hz 風速10m/s | 8041 | 6776 | 4800 | 3004 | 1710 | 1179 | 1122 | 1083 | 1017 | 938 | 894 | 875 | 862 | 832 | 816 | 810 | 780 | 744 | 700 | 665 | 633 | 607 | 571 | 544 | 515 | 490 | 475 | 461 | 443
周波数とSRの比較
目標30%に足りない
中村君スライド
ExAOパート:: 評価試験 SR測定
52/50
Notes: 周波数とSRの比較のグラフに直接数値を入れる

## Slide 58: SEICA: 開発グループ
Second-generation Exoplanet Imager with
Coronagraphic Ao
  全体： 山本
  極限補償光学(ExAO)部：木野, 森本(京大), 松尾(阪大),
  入部, 中村(大阪電通大)
  コロナグラフ部: 村上, 黒田(北大)
  ポストプロセス部: 小谷(国立天文台), 河原(東大)
  6拠点, 10名
  隔週程度のビデオミーティング
49/50

## Slide 59: SEICAの目標(他の動向)
Gemini Planet Finder (GPI)は3年間で600個の恒星での[発見]とキャラクタライズをする。
新しい木星質量伴星の検出。
2014年12月 (1.65um)
2015年1月 (1.25um)
2015年1月 (3.8um, Keck)
GPIでの木星質量検出 (Macintosh+2015)
50/50

## Slide 60: バックアップ

## Slide 61
主星
ダストが円盤赤道面に沈殿し微惑星を形成
質量の大きな円盤で密度の不安定性が発生
円盤ガスが散逸
巨大ガス惑星
断片が収縮し巨大ガス惑星が形成
巨大ガス惑星
〜1000万年
〜1000年
コア集積（CA） (Pollack+1996,
Alibert+2004)
円盤自己重力不安定（DI）
(Boss1997, Vorobyov2013)
分子雲 → 原始星/原始惑星系円盤 → 主系列星
円盤全体で不安定性が成長し、局所的な断片が形成される
微惑星が成長して原始惑星になり、更に成長して巨大ガス惑星のコアを形成
惑星形成

## Slide 62
他観測で存在と質量が分かっている惑星
惑星熱放射 (30—35個)
  従来： 光度→[モデル]→質量
  我々： 質量、光度が別々に測定出来る
  →モデルの検証
惑星(大気)反射光 (〜5個)
  (直接撮像では)検出されていない
  熱放射と違い惑星の温度に依存しない。
さらに……
惑星の光度変動
  雲の有無、自転周期 etc...
今後の直接撮像でなにを狙うのか？
どれくらい惑星を
検出出来るのか？
→40個くらい
9/20

## Slide 63
ナスミス台ポート(1/2)
2000
1255
HPサイズ: 250x200
622.85
望遠鏡焦点
平面図
側面図
HP
HP
1284
1255
622.85
ナスミス台振動特性
観測中での加速度測定が必要
モデル解析？
望遠鏡焦点

## Slide 64
ナスミス台ポート(2/2)
2000
1255
HPサイズ: 250x200
622.85
望遠鏡焦点
平面図
1400
2150
4000
ほとんど無い
〜10
鏡筒回転部
最大筐体サイズは~2000x2000

## Slide 65
望遠鏡ナスミス台
※実際の高さを表しているわけではない
各ユニット上の光学系は省略
各パートの接触関係案
基盤(板)
ユニット
各PC
x6
各
アンプ
x3
HP
HP
HP
HP
HP
↑断熱材
脚
脚
SEICA筐体(外気と断熱)
カメラ
基盤
ImgRot
/ADC
基盤
カメラデュア
除振台?
Img
Rot
ADC
TT基盤
Woofer
Tweeter
SPLINE
光
源
Viewer
1
2
3
カメラ
光
源
光
源
4
woofer
5
SEICA ベンチ+高さ調整
恒温槽(20℃±1℃)
フィルタホイル
DM
DM
DM
カメラ
カメラ
光学系
外気
夏30℃
冬0℃
PDIWFS
WFS
SPLINEプリズム
恒温室(±0.1℃)
高精度部
光軸高さ
1084mm
最大筐体サイズは~2000x2000x1500

## Slide 67: SEICAの光学設計: WFS選択
Woofer: シャックハルトマンWFS
  8x8 (52点), 1000fps
  測定精度±0.1um, 測定限界12等@ 0.5—0.7um
Tweeter: 点源回折干渉計WFS (位相計測)
  24x24 (492点), 8500fps, λ/20
WFSのサブ開口毎の光子数/秒
1010
109
108
16分割
8分割
望遠鏡開口
重心検出精度[pixel]
重心検出シミュレーション
S/N1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
0.3pix
=0.1um
0.3pix精度には
S/N 40以上必要
S/N40

## Slide 68: 直接位相測定: 点源回折干渉計
点源回折干渉計(PDI)
  ピンホール内透過(参照光)とピンホール外透過(被検光)の干渉を測定。
点源回折素子
被検光
参照光
ピンホール径
エアリー像の中心/外周で分離
・強度差
・機械的ピストン
･偏光
参照光: ピンホールを透過した光
被検光:
ピンホール外を
透過した光
像面
像面
瞳面
瞳面
→
入射光

## Slide 69: 直接位相測定: 点源回折干渉計
点源回折干渉計(PDI): 理想的(非物理的)
参照光: ピンホールを透過した光
被検光:
ピンホール外を
透過した光
像面
像面
瞳面
瞳面(x, y)
Eref = E0 exp [iφave]〜 E0
入射光の電場 Ein(x, y) = E0[1+ε(x, y)] exp [iφ(x, y)]
ε(x, y) : 強度分布
φ(x, y) : 位相分布 (波面形状)
参照光振幅
Etest =E0 [1+ε(x, y)]exp [iφ(x, y)]
被検光振幅
位相差0 I0 (x, y) = 1/2 |Eref + Etest|2 = 1/2(Iref + Itest + 2|Eref||Etest|cosφ(x, y))
位相差π Iπ (x, y) = 1/2 |Eref - Etest|2 = 1/2(Iref + Itest - 2|Eref||Etest|cosφ(x, y))
位相差π/2 Iπ/2 (x, y) = 1/2 |iEref + Etest|2 = 1/2(Iref + Itest + 2|Eref||Etest|sinφ(x, y))
位相差-π/2 I-π/2 (x, y) = 1/2 |iEref - Etest|2 = 1/2(Iref + Itest - 2|Eref||Etest|sinφ(x, y))

## Slide 70: 直接位相測定: 点源回折干渉計
点源回折干渉計(PDI): 現実的
参照光: ピンホールを透過した光
被検光:
ピンホール外を
透過した光
像面
像面
瞳面
瞳面(x, y)
Eref = E0 exp [iφave]〜 E0
→ピンホール回折による
強度・位相分布 Epin (x, y)
入射光の電場 Ein(x, y) = E0[1+ε(x, y)] exp [iφ(x, y)]
ε(x, y) : 強度分布
φ(x, y) : 位相分布 (波面形状)
参照光振幅
Etest =E0 [1+ε(x, y)]exp [iφ(x, y)]
= Ein(x, y) - Epin(x, y)
被検光振幅
ピンホール部分欠損の影響がある
位相差0 I0 (x, y) = 1/2 |Eref + Etest|2 = 1/2 Ipin
位相差π Iπ (x, y) = 1/2 |Eref - Etest|2 = 1/2 |2Epin - Ein|2
従来通りの差し引きでは不十分で補正が必要になる(後述)。

## Slide 71: WFSの性能評価シミュレーション
入力した波面の情報をどれだけ測定出来るか。
ピンホール面での
強度 位相
透過/反射
ピンホール径
(ca)PDI: 〜0.3λ/D
FT
入力波面
強度分布
位相分布
FT-1
(ca)PDI
ピンホール透過後R
強度 位相
ピンホール外透過後T
強度 位相
RとTの干渉光強度
位相差0 位相差π 位相差π/2 位相差-π/2
干渉
ピンホール径と測定精度
0.3
±10%
↓
↑
ピンホール直径(エアリーディスク)
測定/入力比
Notes: 残り4

## Slide 72: 性能評価シミュレーション. 位相測定
入力した波面の位相を測定。
ピンホール
IR
ピンホール外
IT
入力： Zernike 収差の8モード
(tip/tilt, 非点x-y, defocus, コマ, 球面)
0—1.0 λ(P-V)まで
測定： PDIWFS
位相差0
I0
位相差π
Iπ
位相差π/2
Iπ/2
位相差 -π/2
I-π/2
： caPDIWFS
・各WFSの、各モードでの振る舞いは同じ
・caPDIは –λ/4 : +λ/4で高精度測定可能
・PDIは-λ/2: +λ/2で測定可能
両センサとも10%程度のずれがあるが、<λ/4の範囲で線形性が高いため、キャリブレーションが可能である。
Tilt-X
caPDIWFS
PDIWFS
各センサーの線形性
入力した収差(λ: P-V)
測定値/入力値
λ/4
λ/2
Notes: 残り4

## Slide 73
Electrodes
Posts
Mirror
Spring
Actuation principle of DM
Φ20(有効径)
ピッチ2.5mm
正規化された制御信号(-1～1)を
コンピュータから入力することで制御
補償光学系の各素子 可変形鏡（DM: Deformable Mirror）
（ALPAO社製 ALPAO DM 88-25）
Notes: 波面を物理的に補償するための可変形鏡を説明します．
本研究で利用する可変形鏡はALPAO社製のDM88-25を利用します．
下の図は，DMの断面図のイメージで，鏡の下にある磁性体を圧電素子を用いて上下します．
有効径は直径20mmで，右図は，鏡の正面図となりますが，この中の
赤い点がアクチュエータの配置を示します．
アクチュエータのピッチは2.5mmとなります．

## Slide 74
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
（ALPAO社製 ALPAO DM 88-25）
DM素子を複数同時に動作させた際の関係
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
Chart: Deformable mirror diameter[mm]
複数素子の変形の重ね合わせによって形状が決定
補償光学系の各素子 可変形鏡（DM: Deformable Mirror）
Notes: Calculated を”No48+49”に変更
次に可変形鏡の素子を複数同時に動作させた際の関係について説明いたします．
こちらのグラフはDM44からDM53の間の断面図のグラフとなっています．
まず，DM48を動作させた際，次の様にDMが変形します．
次に，DM49を動作させた際，次の様にDMが変形します．
そして，DM48と49を複数個同時に動作させた際，このような形状となっています．
この形状は４８と４９個々の重ね合わせた総和の結果となっています．
この形状より，同時に動かした形状のグラフと非常に近い形をしています．
よって，複数素子の変形の重ね合わせによって形状が決定すると考えられます

## Slide 75: DMの周波数応答実験
Chart: DMの周波数応答（WFSのサンプリング周期 880Hz）
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0
DM10 | 0.11769 | -0.011752 | -0.31153 | -0.1593 | 0.36531 | 0.3704 | 0.4694 | 0.45362 | 0.44547 | 0.093311 | -0.13095 | 0.72613 | 0.17341 | -0.070451 | 0.41171 | 0.038982 | -0.81295 | -0.31615 | -0.34947 | -2.6732 | -3.8691 | -8.3973 | -6.579
DM11 | -0.42329 | -0.47517 | -0.54362 | -0.82937 | 0.0070674 | 0.099544 | -0.040812 | -0.064472 | 0.11839 | -0.52117 | -0.29283 | 0.080145 | -0.36624 | -0.49106 | -0.0096562 | -0.35501 | -1.0557 | -0.62971 | -0.62293 | -3.0622 | -3.8386 | -10.2547 | -8.2361
DM12 | -0.36246 | -0.55146 | -0.52421 | -0.57506 | -0.18438 | 0.042269 | 0.084805 | -0.16332 | 0.0039281 | -0.39949 | -0.20824 | -0.16347 | -0.51868 | -0.53584 | -0.11838 | -0.48364 | -1.0314 | -0.64548 | -0.712 | -3.588 | -4.7738 | -9.9158 | -7.2882
DM18 | 0.19378 | -0.21837 | -0.38109 | -0.053244 | 0.11372 | 0.54486 | 0.78118 | 0.28609 | 0.68455 | 0.23449 | 0.21239 | 0.79954 | 0.089288 | 0.31155 | 0.48585 | 0.026585 | -0.19793 | 0.0044358 | -0.20263 | -2.1155 | -5.7104 | -11.0191 | -10.6565
DM19 | 0.66625 | 0.13645 | 0.19452 | 0.30693 | 0.6903 | 0.85254 | 1.0476 | 0.75536 | 1.0695 | 0.78108 | 0.52476 | 1.1503 | 0.49549 | 0.72775 | 0.84579 | 0.46352 | 0.26157 | 0.38021 | 0.3243 | -1.5045 | -5.495 | -8.2263 | -7.0514
DM20 | 0.85598 | 0.26516 | 0.50412 | 0.31677 | 0.89758 | 0.92207 | 0.92048 | 0.9261 | 1.1119 | 0.55308 | 0.57755 | 1.1808 | 0.61699 | 0.79475 | 0.85398 | 0.55003 | 0.28678 | 0.373 | 0.40902 | -1.4604 | -5.6559 | -10.2663 | -9.8603
DM21 | 1.5829 | 1.2577 | 1.4853 | 1.3308 | 1.8763 | 1.9189 | 2.1129 | 1.9892 | 2.1779 | 1.5831 | 1.5608 | 2.2592 | 1.6869 | 1.8803 | 1.9053 | -1.3716 | 1.3515 | 1.4998 | 1.5922 | -0.12905 | -3.8188 | -8.3096 | -9.1616
DM22 | -8.5884 | -9.5068 | -9.5365 | -9.8478 | -9.7483 | -9.7248 | -9.4237 | -9.7094 | -9.5706 | -10.2047 | -10.3228 | -9.63 | -10.115 | -9.8739 | -9.929 | -10.1076 | -10.5243 | -10.2868 | -10.2321 | -12.1129 | -17.3369 | -22.8109 | -22.8782
DM23 | -16.0509 | -13.7384 | -12.8219 | -12.8472 | -12.3586 | -12.3916 | -12.453 | -12.2729 | -12.356 | -12.0896 | -11.9802 | -12.2074 | -12.1316 | -12.2786 | -12.3199 | -12.5088 | -12.5413 | -13.1063 | -13.4713 | -14.8987 | -22.5403 | -24.0859 | -22.8526
DM27 | 0.093102 | 0.25276 | 0.1512 | 0.064314 | 0.25491 | 0.85117 | 0.97625 | 0.48603 | 0.65861 | 0.32933 | 0.70675 | 0.8802 | 0.59685 | 0.25834 | 0.36318 | 0.10486 | -0.32523 | 0.27705 | 0.057694 | -2.5996 | -6.4517 | -14.0507 | -30.8109
DM28 | 0.29147 | 0.35667 | 0.40973 | 0.29332 | 0.48893 | 1.0961 | 0.95587 | 0.69658 | 0.93859 | 0.80349 | 0.98266 | 1.0937 | 0.86335 | 0.51936 | 0.61635 | 0.33364 | -0.097771 | 0.42748 | 0.13115 | -2.2277 | -8.1423 | -22.6354 | -14.5053
DM29 | 0.33047 | 0.2293 | 0.31986 | 0.11686 | 0.31184 | 0.81328 | 0.61744 | 0.44941 | 0.64651 | 0.67206 | 0.70308 | 0.76399 | 0.56385 | 0.23001 | 0.3213 | 0.12884 | -0.3277 | 0.051402 | -0.29911 | -2.4406 | -6.1572 | -11.9715 | -26.0673
100Hz以降ゲインが低下
DM22,DM23のゲインが低い
制御するDMを決定する判定方法の検討が必要

## Slide 76: SEICAの光学系設計: OAP調整
OAPの5軸自由度をピンホールでX-Y平面の2自由度に
ピンホールは機械精度＋干渉計で100um精度で設置
干渉計の焦点とピンホールを一致させる(±50um)
ピンホールから広がった光をOAPで平行光へ。
機械精度で設置された平面鏡で折り返しOAP→ピンホールへ(2自由度の調整)
干渉計でOAPの3自由度調整を行う
平面鏡
Zygo干渉計
ピンホール
φ150um
OAPユニット
OAP

## Slide 77: 調整値と各Zernike係数の線形性1/2
Zernike係数
Defocusの変位量(A4)
変位量(㎜)
光軸方向の変位(x)
水平方向傾きの変位(θz)
垂直方向傾きの変位(θy)

## Slide 78: 調整値と各Zernike係数の線形性2/2
Zernike係数
横向きAsitigmatizm の変位量(A5)
Zernike係数
斜め向きAsitigmatism の変位量(A6)
とりあえず、(A4,A5,A6)↔(x,θz,θy)の3成分で線形性が成り立つとみなす。

## Slide 79: SEICAの光学系設計: Unit1調整
光源の要求設置精度
x, y : 100 um
z : 1 mm
↓
現在の設置精度
x, y : 75 um
z : 0.1 mm
干渉計(光源)
633 nm
基準用ピンホール
(開口150um)
x
y
z
評価用sCMOS
軸外し
放物面鏡
(OAP1)
光源と調整の基準ピンホールの位置調整が
完了した。
[前回まで]
[今回]
放物面鏡(OAP1)の位置調整完了
位置精度： 100um
角度精度： 1分角
要求精度を満たす。
望遠鏡 →SEICA (OAP1) →T/T
→リレー(OAP2)
→Woofer(OAP3)
→リレー(OAP4)
→Tweeter(OAP5)
現在
OAP1の調整によって、以降のOAP2〜5の調整手順を確立させる。

## Slide 80: SEICA: ExAOパート:: 現在の性能 (1/2)
Woofer AOはλ/4 (rms): P-V: 1λを目標→SR 10%
時間(秒)
Strehl Ratio @1.6μm(%)
サンプルレート(Hz) | 平均SR | 1σ
900 | 3.5 | 1.4
90 | 3.3 | 1.3
9 | 2.6 | 0.7
0(制御なし) | 1.4 | 0.3
10
40
スポットの移動量 (pix)
Strehl Ratio @600nm(%)
波面の傾斜@サブ開口 |  | 
 | rms (arcsec) | P-V (arcmin)
最大 | 39.5 | 4.2
最小 | 4.8 | 0.5
中央値 | 8.4 | 1.4
時系列(フレーム数)
AO制御中のWFSのスポットの重心移動(52点)
風速: 10m/s
制御: 900Hz
補償なしの場合
P-Vの中央値： 3’.4

## Slide 81: SEICA: ExAOパート:: 現在の性能 (2/2)
Woofer AOの目標: λ/4 (rms): P-V: 1λ→SR 10%
風速:: 10—20m/s
観測天体: 4-8等級(@500-700nm)
風速10-20m/sのとき
100Hzで性能が飽和
青: 風速20m/s
赤: 風速10m/s
サンプリングレート(Hz)
10
Strehl Ratio @600nm(%)
Strehl Ratio @1.6μm(%)
40
今後の改善
測定点数を増やす
制御アルゴリズムの最適化
→高精度化

## Slide 82: SEICA: ExAOパート:: 性能評価試験
点光源
(λ=633nm)
L1 (f=200)
150
SHWFS鏡筒
200
200
150
L2
(f=300)
位相板
550
L3
(f=250)
150
DM
100
リファレンス用点光源
(λ=633nm)
SHWFS用カメラ
浜ホト
ORCA flash4.0
6.5um, 2048x2048
150
150
750
星像モニタ
浜ホト ORCA flash4.0
6.5um, 2048x2048
SHWFS用マイクロレンズ
焦点距離2.06mm
ピッチ136um
差し渡し8点, 全52点
焦点マスクなし
リファレンス光
L4
(f=400)
テスト光路
光軸高さは200mm
光源はシングルモードファイバー
NA=0.1-0.14
星像モニタでの
回折像サイズ
半径=1.22fλ/D
=28.9um
=4.4pix
位相板
φ24mmでr0=10cm
DM
φ20mmで差し渡し8素子
強度変化用
偏光板x2

## Slide 83: SEICA実機設計: 1.SHWFS構造体
400
SHWFS鏡筒
L1
(f=400, D=40)
22.5
22.5
2.06
L2
(f=22.5, D=9)
MLA
ピッチ136um
(f=2.06)
30
60
30
L3
(f=30, D=9)
L4
(f=30, D=9)
sCMOS[浜ホトORCA flash4.0]
6.5um, 2048x2048
入射光
φ20
WFSスポット点数の変更:
  鏡筒先端部(L1とL2)の取り替えで対応する。
  MLAを鏡筒をいじらずに変更、設置する。
MLの視野: 1スポットは21pix幅=片側10.5pix. fML=2.06mm, x=68.25um→θML=x/fML=1.898deg. SHWFS入射波面(DM)ではθML*fL2/fL1=6’.4
  WFSスポットを差し渡し16点にする場合、ビーム径を変更しない場合1つのML視野は3’.4。
SHWFS鏡筒に空間フィルタを入れるか? : WooferDMでは制御できない高空間周波数成分をマスクするための空間フィルタを検討。
  差し渡し8素子のDMの場合、最大で4空間周波数まで制御。1λ/D=15.4um(@fL1=400mm)なので、4空間周波数のときは、Φ123um程度。
  1’’のtip/tilt成分が乗る場合、空間フィルタ面では2mmのズレになる。空間フィルタを機能させるためには 0’’.01精度のtip/tilt制御が必要である。
空間フィルタ?

## Slide 84: SEICA実機設計: 2. Woofer構造体
SHWFSは全長620mm程度。1arcminの設置精度は0.2mm程度
WooferDMでのビーム径は20mm
リファレンス光源はシングルモードファイバー端をレンズで平行光に。光軸の精度1arcminの時ファイバー端の設置精度は58um(f200mm)。
TweeterDMでのビーム径は6.5mm, ストロークは1.5um程度なので、最大許容誤差が47.6arcsec。1/5程度の安全率をとると10arcsec
SHWFSのリファレンス光源光軸とSEICA系の光軸(入射ピンホール)が一致させる。 →リファレンスの重心にオフセットでSEICA光軸と一致可能。リファレンス光軸の再現性がWoofer光軸の精度σWとなる。
Tweeter後の有効視野が4arcsecとなる設計。
WooferDM
SHWFS
ダイクロ
700um
位相WFS
ダイクロ
900um
ref光源
TweeterDM
φ20mm
Woofer部
ファイバー端
φ6.4mm
反射鏡+
電動ステージ

## Slide 85: AO設計：ゴースト像
ゴースト像
DM3
Tweeterセンサー
Tweeter可変形鏡
ゴースト像は結像面で
6’’.8, 13’’ずれる位置へ
→AOの視野は半径2秒、
検出面を半径5秒で設計中

## Slide 86: パワースペクトル

## Slide 87: 評価方法
瞳面での波面歪み
(Kolmogorovモデルを仮定)
: フリード長
波面が一定とみなせる長さ
フーリエ変換
波面の長時間撮像
<<１radのとき 星像は近似的にパワー スペクトル密度(PSD)
回折限界像のピーク 強度を1と規格化
像面座標
波面形状から星像への変換
波面歪みの要因にわけて星像を導出
フーリエ変換と大気モデルを用いる
瞳面での波面歪み⇒スペクトル(像面での強度分布)
モデルに従うとすると構造関数は
構造関数のフーリエ変換がPSD
補償後の波面のようにPSDが十分小さく
平均強度＝PSD
星像の形がわかる
補償後に残る波面歪みの要因を見る
Notes: フーリエ変換と大気モデルを用いる
瞳面での波面歪み⇒スペクトル(像面での強度分布)
モデルに従うとすると構造関数は
構造関数のフーリエ変換がPSD
補償後の波面のようにPSDが十分小さく
平均強度＝PSD
星像の形がわかる
補償後に残る波面歪みの要因を見る

## Slide 88: 誤差要因
可変形鏡
制御装置
波面センサ
入力波面は時間変化する
4.大気分散誤差
1.離散化誤差
エイリアシング フィッティング
2.測定誤差
光子ノイズ
読出ノイズ
3.制御遅延誤差
補償後に残る波面歪みの要因を見る
１
２
３入力波面とも関係がある 遅い＝ノイズ
４
つぎから詳しく
Notes: 補償後に残る波面歪みの要因を見る
１
２
３入力波面とも関係がある 遅い＝ノイズ
４
つぎから詳しく

## Slide 89: 離散化誤差
フィッティング誤差
  DMの素子間隔×2よりも
  高周波は補正不可
エイリアシング誤差
高周波を低周波として誤検出
エイリアシング誤差
カットオフ周波数
主星から近い
遠い
低周波成分
高周波成分
フィッティング誤差

## Slide 90: 測定誤差・制御遅延誤差
制御遅延誤差
  乱流層が風で移動
  測定時間
  計算時間
  駆動時間
測定誤差
  光子数の統計的揺らぎ
  電気的な読み出しノイズ
測定誤差
明るい星
測定時間増加
制御遅延誤差
測定時間増加
I

## Slide 91: 最適な測定時間
6等星の場合
最適な測定時間1.4ms
星の等級に合わせて測定時間を変えるべき
安定した制御のためには
制御遅延時間⋍10×測定時間

## Slide 92: 大気分散誤差
波長によって大気の屈折率が異なる
測定波長と観測波長で光路がずれる
天頂角が大きいほど影響大
測定波長
観測波長
30°
60°
Notes: 波長によって屈折率が異なる
望遠鏡に入射する測定波長と観測波長のパスは図になる
歪みが異なる
天頂からの角度に依存 右図