## Slide 1: IOOサブグループの説明
苔山圭以子
6/14 2018
合同サブグループ説明会 @ 神岡

## Slide 2: IOOグループの役割
入射光学系
  主干渉計からの要求値を満たすレーザーを生成する
出射光学系
  重力波検出のための光学システムを構築する
R&D (Tilt Sensor, MZI変調システム)

## Slide 3: KAGRA Configuration Overview
3 km
3 km
メイン干渉計
Main IFO
重力波信号!!
GW signal !!
インプットオプティクス
アウトプット
オプティクス

## Slide 4: インプット オプティクス
MCF
IFI
IMMT
Gate
Valve
IMMT1
IMMT2
IFI
MCI
MCO
STM1
STM2
PSL Room
MCE
IMC REFL
IFO REFL
PSL
Table
MCE
メイン
干渉計へ

## Slide 5: インプット オプティクス
MCF
IFI
IMMT
Gate
Valve
IMMT1
IMMT2
IFI
MCI
MCO
STM1
STM2
PSL Room
MCE
IMC REFL
IFO REFL
PSL
Table
MCE
Pre-Stabilized Laser
安定化されたレーザー光源
メイン
干渉計へ

## Slide 6
IMCへ
PMC共振器
ビームをきれいにする！
反射ビーム 透過ビーム
レファレンス共振器
周波数を安定化

## Slide 7: インプット オプティクス
MCF
Gate
Valve
MCI
MCO
STM2
PSL Room
MCE
IMC REFL
PSL
Table
MCE
インプット
モードクリーナー (IMC)
三角形の光共振器
空間高次モードの除去
周波数安定化のレファレンス

## Slide 8: インプット オプティクス
MCF
IFI
IMMT
Gate
Valve
IMMT1
IMMT2
IFI
MCI
MCO
STM1
STM2
PSL Room
MCE
IMC REFL
IFO REFL
PSL
Table
MCE
Input Farday Isolator (IFI)
メイン干渉計からの戻り光が
レーザー光源へ戻ってしまわないようにする
一方通行光学素子
戻り光はIFO REFL ベンチで検出され、
メイン干渉計の制御に使われる
インストール済み
メイン
干渉計へ

## Slide 9: インプット オプティクス
MCF
IFI
IMMT
Gate
Valve
IMMT1
IMMT2
IFI
MCI
MCO
STM1
STM2
メイン
干渉計へ
PSL Room
MCE
IMC REFL
IFO REFL
PSL
Table
MCE
Input Modematch Telescopes (IMMTs)
メイン干渉計へのモードマッチ
を行うための、曲率のついたミラー

## Slide 10: アウトプット オプティクス
メイン干渉計
ダークポートより
OMMT2
OMMT1
OFI
OMC

## Slide 11: アウトプット オプティクス
メイン干渉計
ダークポートより
OMMT2
OMMT1
OFI
OMC
Output Modematch Telescopes (OMMTs)

## Slide 12: アウトプット オプティクス
メイン干渉計
ダークポートより
OMMT2
OMMT1
OFI
OMC
Output Mode Cleaner (OMC)
ダークポートに漏れてくる
高次モードや変調サイドバンド
などを取り除き、ローノイズで
重力波信号を検出するための装置
figure: aLIGO

## Slide 13: 研究テーマ
PMC共振器をインストールして、PSL ビームをきれいにする
周波数リファレンスとなる共振器を使って、レーザー周波数を安定化
レーザーのハイパワー化
IMC の長さ制御、角度制御
OMCのインストールとコミッショニング
電気回路・プログラミング・ネットワーク・真空技術
光学実験

## Slide 14: 研究テーマ
メイン干渉計とインテグレートし、
重力波が検出できる感度のよい干渉計を作る!!
2019. Phase-2 LIGO-VIRGO 観測に参加する！
重力波検出器の感度への寄与を評価
干渉計のノイズハンティング

## Slide 15: 神岡でのプラン2018
 | PSL Room | Other Area & Commissioning
June | PMCインスタレーション コミッショニング | IMMT 振り子の修理
July | PSL光学要素のアップグレード | 変調システムのテスト
Aug | ハイパワー化 | OMMTアセンブリ、インスタレーション
Sep | モードクリーナーの角度制御 | Single Arm test
Oct | OMCインスタレーション | 
Nov | 重力波検出ポートのコミッショニング | 
Dec |  | 
詳細なスケジュール
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19xC6L0TJmjMtuSEoGe7Z7SVVK78MD4S52m0Hm0C5IKw/edit
干渉計のコミッショニング

## Slide 16: IOOグループの担当者たち
チーフ：苔山
PSL 構築：中野
モードクリーナー：中野・道村
IMMT, OMMT：大石 (天文台)
OMC ：宗宮 (東工大)
R&D :
  チルトセンサー：Park (, Korea)
  MZI変調 : 山本(晃)
主なメンバー
ICRR, NAOJ, 新潟大、WIPM (武漢)
Sogang (韓国)