## Slide 1: 出射光学系レビュー その2 防振系
Junko Kasuya

## Slide 2: Contents
  前回レビューのアクションアイテムと進捗状況
  アルミブレッドボード
  3本吊り or 4本吊り 問題
  板バネ
  上クランプ変更点
  下クランプ変更点
  ブレッドボードの向き
  フレーム
  ワイヤ径
  ダンピング
  アクチュエータ
  スケジュール
  参考文献

## Slide 3: 前回レビューのアクションアイテムと進捗状況
# | Action Items | 状況 | 備考
1 | フレームの設計(光学系を上面にするか下面にするかの検討を含む) | 完了 | P12
2 | ダンピング方法の見直し | 完了 | P15
7 | 特殊金属エクセルにマレージング板の見積もりを依頼 | 完了 | 
11 | 3本吊と4本吊のどちらにするか検討する | 完了 | P5
12 | 下クランプの方法を再検討 | 完了 | P10
14 | ANSYSで板バネの機械共振を正確に見積もる | 完了 | P7
17 | OMCのアクチュエイタの検討 | 一部保留 | P19

## Slide 4: アルミブレッドボード
 | 石英 | アルミ(A6061)
比重 | 2.201g/cm^3 | 2.7g/cm^
厚さ | 50mm | 40mm
質量 | 11kg | 10.8kg
熱膨張 | 0.6ppm | 24ppm
1次共振 | 1138Hz | 812Hz
2次共振 | 1691Hz | 1154Hz
3次共振 | 2968Hz | 2166Hz
第一弾としてアルミブレッドボードを使用したOMCを製作する
今後石英に入れ替えることを考慮して石英定盤と同じ11kgのアルミを使用
それに伴いブレッドボードの厚さが変更となるがフレームの設計は石英に変更することを考慮する

## Slide 5: 3本吊り or 4本吊り 問題
第一弾としてアルミブレッドボードを使用したOMCを製作する
LIGOのVOPO等板バネ3本吊りの例も存在する(新井さん)
正三角形に近いなら可(新井さん)
正三角形ではなく三角形が大きいほど良い(John＠UWA)
クランプ位置についての議論はまだ
結論として最初の提案と同じ3本吊りを採用
3本の利点 | 4本の利点
バランス取りやすい 構造が少なく予測不可能なモードが出にくい | 対称性によりカップリングが少ない

## Slide 6: 板バネ
1.5mmのMAS-1材が購入できないことが分かり多少の設計変更が生じた
1.3mmの材料を購入
再度マセマティカで解析計算後，Nastranで解析し補強
安全率 ~3

## Slide 7: ANSYS Analysis
ANSYSの harmonic analysis 機能を使用
共振周波数は
1.35 Hz(1st), 58 Hz(2nd), 107 Hz(3rd), 209 Hz(4th), 361 Hz(5th).

## Slide 8: 板バネ まとめ
Material | MAS-1
Mass | 4.3 kg
Length | 220 mm
Width | ~52.5 mm @bottom
Thickness | 1.3 mm
Initial angle | 45 deg
Radius of blade | 190 mm
Number of blade | 3
Working stress | 661 MPa
Resonant freq. | 2.23 Hz

## Slide 9: 上クランプ
第一回レビューでワイヤブレーカは不要との意見が出た
一方でUWAレビューで再度必要と言われた
LIGO OMC SUSにもついていないので今のところ無しの予定
旧デザイン

## Slide 10: 下クランプ
第一回レビューでかしめはKAGRAでの使用の例がないため不可(麻生さん)
板で挟んで固定する仕組みに変更
ブラケットはアルミでブレッドボードにはエポキシ接着
ワイヤクランプの上部には円錐形の構造がありブラケットとの位置出しができる
アルミ
ブラケット
ワイヤ
ワイヤ
クランプ
コーン
旧デザイン

## Slide 11: ブレッドボードの向き
共振器面が上の利点 | 下の利点
フレームがコンパクト 下にダンピング機構が取り付けやすい 設置が楽バランス取りやすい | 下クランプが横から外せる シリカに穴を開けない 共振器面にワイヤがないのでバイオリンモードが出ない
フレームの製作難易度と共振をおさえることを重視し，共振器面が上の構造を採用
ビーム
高さ
LOW
HIGH
スタックテーブル

## Slide 12: フレーム
古典的な天板と柱を上と下から固定する方法は剛性が悪い(新井さん)
溶接は精度が悪い
コーナープレートを使用した固定が望ましい
Bosch Corner
Join Plate
×剛性悪い
この固定方法を採用
〇剛性良いい

## Slide 13: フレーム
I型ステンレス棒をコーナープレートで固定
コーナープレートは合成強化のためコーナーキューブとプレートの機能を持つモノリシック構造
共振の要求値に合わせてプレート部分のサイズを変更
出来るだけ背を低く ビーム高さからフレームまで40mm

## Slide 14: ワイヤ径
宗宮先生の論文 “Conceptual design of an interferometer with a sub-SQL sensitivity ver. 2.0“ を参考にした
タングステンのワイヤを使用 15.63 g/cm^3
バイオリンモードが出現する周波数はワイヤの半径に依存し，以下の式で表される
いま，最初のバイオリンモードが1kHzになるようなワイヤ径を選ぶと，
dw~300um
dw: ワイヤの直径
l: ワイヤの長さ 200mm
m: ワイヤにかかる重さ =4.3kg
ρ: ワイヤの密度 =15.6g/cm^3

## Slide 15: ダンピング
第一弾としてエディカレントダンピングを採用
下クランプのブラケットのアルミと下に置いた磁石でダンピング
磁石はコイルスプリングで防振
磁石の高さは敷板で調節
敷板
(アルミ)
マグネット
コイル
スプリング
ブレッドボードの
下クランプ
(アルミ)

## Slide 16: 全体像

## Slide 17: 全体像

## Slide 18: 全体像横から
ビーム高さ
210
310

## Slide 19: アクチュエータ
アライメントを取るために必要(道村さん)
散乱光が問題になった際に振って変化を見るのに必要(新井さん)
Type-Cのコイルと取り付けたらどうか(新井さん)
散乱光の件については携帯のバイブのようなものを取り付けて必要があればそれを揺らせばよいか(John＠UWA)
結論として第一弾では実装しないがフレームに取り付けられる場所は残しておく

## Slide 20: スケジュール
板バネ
設計  済
材料入手  済
東工大のマシーンショップに発注  8月中
熱処理とメッキ 9月中 (8月中に会社側と話を付ける)
板バネの性能測定  10月後半 (ダンピング含む)
フレームなどその他パーツ
設計 大まかに済
材料入手  まだだがすぐにできる
東工大のマシーンショップに発注  8月中
OMCブレッドボード全体の防振性能評価  11月

## Slide 21: 参考文献
LIGO BLADE SUS
[1] “Design Equations for Initially Flat Blade Springs at Arbitrary Mounting Angles” T0900324-v2
LIGO OMC
[2] “Output Mode Cleaner Suspension (OMCS) Assembly Instructions” T080117
[3] ”OMCS Installation Procedure” E070271-v2
[4] “OMC Assembly Procedure” E1300201-v1
KAGRA TMS
[5] KAGRA20170314_UraguchiF_TMSVISDesignReview
[6] KAGRA20170213_UraguchiF_BladeSpringDesignNote

## Slide 22: LIGO OMCSUS

## Slide 23: 全体

## Slide 24: フレーム

## Slide 25: 板バネ

## Slide 26: 上クランプ

## Slide 27: 下クランプ

## Slide 28: セーフティバー