## Slide 1: KAGRAの真空について - EXCで何が起きていたか？ -
木村 誠宏
高エネルギー加速器研究機構

## Slide 2
目次
  EXCの現状
  IXCの現状
  O3に向けて

## Slide 3
  ~6/13 リーク試験 1箇所のリーク(2x10-9 Pam3/s)を
  除いて他の開放箇所は1x10-10 Pam3/sの感度で
  リークを検出せず → 到達圧力：<1.3x10-4 Pa
  ~7/5 ETMXがスタック
  ETMXの位置修正を決断。
  7/5~ 真空を破断し、槽内を大気圧に
  7/6 IXVトップ、クロス管鏡板2箇所、φ800フランジ1箇所を開放し、 ETMXの位置を修正
  開放部フランジを閉止し、真空引きを再開
  到達圧力:~1.0x10-3 Pa
  開放部のどこかにリーク有と判断するも熱性能に
  影響が無いことから冷却試験の開始を決断
EXCのこれまでの経過 ~2018/9/3

## Slide 4: 真空リークが対策されていないと!!
Oplevの入射光量が低下した事から
８Kシールドview port表面に曇りが見つかる
TM oplev light source side
TM oplev QPD side
~25K
リーク箇所から入った空気成分による表面結露
鏡表面も同様に結露している筈

## Slide 5: 1x10-3 Pa → ~-220 ℃（~53 K）

## Slide 6: EXCの現状
9/1 9:10~ EXC冷凍機停止 加温開始
吸着ガスによる圧力上昇
冷却運転中の槽内圧力：5 x 10-4 Pa

## Slide 7: EXCの現状
9/1 9:10~ EXC冷凍機停止 加温開始
9/3 8:06頃のPayload温度分布

## Slide 8
IXCの現状
  ~8/30 両鏡板閉止。15:45~真空引き開始
  8/31 9:00AMの時点で 到達圧力：300 Pa
  目視と聴覚によるリーク探索
  IXV ICF152の締め付け不良発見←増締
  IXC クロス管接続部のゆるみ発見←増締
  9/3 現在リーク箇所の探査中
  インパクトが大きいクロス管接続部の漏れは無い模様
クロス管接続部増締
P=~100 Pa
ICF152増締

## Slide 9
ICF152増締
信号用気密端子フランジ

## Slide 10
クロス管接続部増締
(Phase-1の時、挿しフランジを挿入）

## Slide 11
O3に向けて
大気開放ユニットの取付
大気圧中でのコミッショニング中の埃の侵入防止
鏡容器の真空破断に使用
鏡の位置を見込まない場所から
空気を導入→トップ鏡板
SR2,3も取付予定 ~11月頃
大気開放ユニット
IXC~EYC,PR2,PR3に設置

## Slide 12: Appendix

## Slide 13: 2018.03.17_中央ダクトHe試験結果 東大：内山先生、MPC：中村、山田、由井 単位：Pa・m^3/s 機種：ライボルト 文字色：締結部/黒、締結部-08/赤 排気系：緑 容器のフランジ類：橙
3.1E-09
6.1E-09
Y
X
1.5E-08
5.1E-09
6.0E-09
5.9-09
PR3
PR2
BS
PRM
IMM
IFI
3.0E-09
3
11
2
5.6E-09
6
5.0E-09
10
6.0E-09
5.7-09
7.5-09
1.0E-08
7.7E-09
7.6E-09
3.0E-09
13
3.1E-09
7.5E-09
1.0E-08
7.5-09
7.5-09
7.5-09
7.5-09
4.9-09
5.8-09
5.6-09
5.0-09
6.1-09
6.6-09

## Slide 14: Oplev check
We found the fog of the view port on the 4K shield.
View port of the radiation shield
We was not able to see the Test Mass due to the fog.
~11K