## Slide 1: 2030年代の 地上重力波検出器 とKAGRAの戦略
道村唯太
東京大学 大学院理学系研究科附属
ビッグバン宇宙国際研究センター
michimura@resceu.s.u-tokyo.ac.jp
2024年度第一回CRCタウンミーティング
2025年3月10日

## Slide 2: 地上重力波検出器のネットワーク
LIGO Hanford
LIGO Livingston
Virgo
GEO600
KAGRA
LIGO-India

## Slide 3: 現状(2年前;O4開始時)の感度の比較
NOTE: Not the latest. Taken when 5 detectors are locked simultaneously on June 1, 2023
LIGO Livingston
LIGO Hanford
Virgo
KAGRA
GEO600
下に行くほど感度が良い(2倍良いと、8倍の観測数)

## Slide 4: LIGO-Virgo-KAGRAの共同観測計画
複数台による観測が重要
より連携を強化したInternational Gravitational Wave Observatory Network (IGWN)構想も
https://observing.docs.ligo.org/plan/
最初の重力波
最初の連星 中性子星合体
最初のブラックホール・
中性子星連星
現在
COVID-19

## Slide 5: 各国の将来計画
LIGO/VirgoはO5、O6以降に向けアップグレード
次世代計画も進行中、全宇宙の恒星質量連星観測
2030s
2040s
LIGO India (4 km計画)
Cosmic Explorer
(米国、20-40 km計画)
Einstein Telescope
(欧州、10-15 km計画)
A# (and/or LIGO Voyager)
500-700 Mpc
z~7 for BNS
z>10 for BBH
※2030年代にはLISA、 Taiji、TianQin、DECIGOも
Virgo_nEXT
建設予算$320M確保済み

## Slide 6: 感度進展の歴史
第1世代
TAMA300
Initial LIGO, Initial Virgo
第2世代
Advanced LIGO
Advanced Virgo
KAGRA
第3世代
Cosmic Explorer
Einstein Telescope
アップグレード
KAGRAの2030年代の
アップグレードをどうするか？
LIGO
Virgo
TAMA300
KAGRA

## Slide 7: LIGO(米国, 4 km)の状況
O1 (2015-16): 重力波の初検出
O2 (2016-17):
散乱光雑音の低減など
O3 (2019-20):
スクイーズド真空場の導入など
O4 (2023-25予定): 周波数依存スクイーズド真空場の導入など
設計感度
感度を順調に上げている
低周波は厳しめ
D. Ganapathy+, PRX 13, 041021 (2023)

## Slide 8: LIGO(米国, 4 km)の状況
A+ (2028-):
コーティングの改良、 ハイパワー化など
A# (2030?-): コーティングの再改良、 さらなるハイパワー化、100 kg石英鏡など
Voyager:
200 kgシリコン鏡 @120 Kを用いる案
アップグレード計画に向けてR&D中
$34M程度予算化
(米・英・豪)
LIGO-G2301049

## Slide 9: Virgo(欧州, 3 km)の状況
次期観測とそれ以降の計画は練り直し中
O2 (2016-17)
O3 (2019-20):
スクイーズド 真空場の 導入など
O4 (2023-25予定)
設計感度
AdV+ (再設計中)
さらに次期アップグレード: Virgo_nEXT
https://www.virgo-gw.eu/Laser/upgrade_1_F.html

## Slide 10: Einstein Telescope(欧州, 10-15 km)
地下建設 (サルデーニャ島 or 白独蘭の国境)
10 Kシリコン鏡の干渉計と常温石英鏡の干渉計の2種類
Einstein
Telescope
KAGRA設計
aLIGO設計
AdV設計
A+設計
A#設計
10 kmの△か15 kmの2L
建設費は €2B?
(0.3兆円)
活発なR&D
低周波は
低パワーの
低温干渉計
高周波は
高パワーの
常温干渉計

## Slide 11: Cosmic Explorer(米国, 20-40 km)
A#の技術に基づき、10倍に大型化(常温)
R&Dのための$27M(約40億円)は予算化
Cosmic Explorer
40 km
KAGRA設計
aLIGO設計
AdV設計
A+設計
A#設計
20 kmと
40kmの2台を想定

## Slide 12: その他の動き
LIGO Voyager: 120 K シリコン鏡(輻射冷却)
NEMO: 豪州、4 km、120 K シリコン鏡
KAGRA設計
aLIGO設計
NEMO
Voyager
LIGO, Virgo, CEは大型の常温石英鏡
ETは低周波干渉計に10 K シリコン鏡
VoyagerとNEMOは輻射冷却の採用により、 ハイパワー化との両立を実現

## Slide 13: KAGRAの2030年代は？
LIGO, Virgo, CEは
大型の常温石英鏡
ETは低周波干渉計に 10 K シリコン鏡
NEMO, Voyagerは
熱伝導での冷却で 120 K シリコン鏡
KAGRAは 熱伝導での冷却で 22 K サファイア鏡
伝導冷却+ハイパワーの両立が困難
低周波の感度は一般に上げにくい
KAGRA O4a
aLIGO
O4
サスペンション熱雑音が 低周波感度を制限
量子雑音
鏡の熱雑音
地面振動雑音+ 重力勾配雑音 (地下なので 小さい)

## Slide 14: 3種類のアップグレード案
中間質量ブラックホールに迫る
LF: 懸架線細く、低パワー化して低周波特化
BB: 鏡の改良、周波数依存スクイージングで広帯域
HF: 高パワー化して高周波特化
LF2019案
5億円、5年規模
YM+, PRD 102, 022008 (2020)
連星ブラックホール 100M☉-100M☉ at 1Gpc
LF2025案
さらにがんばる (それでもLIGO A#には勝てない)
JGW-T2416182
Einstein Telescopeの 低周波干渉計と 技術的親和性が高い

## Slide 15: 3種類のアップグレード案
LF: 懸架線細く、低パワー化して低周波特化
BB: 鏡の改良、周波数依存スクイージングで広帯域
HF: 高パワー化して高周波特化
BB2019案
5億円、5年規模
YM+, PRD 102, 022008 (2020)
連星中性子星1.5M☉-1.5M☉
at 100 Mpc
BB2025案
さらにがんばる (それでもLIGO A#には勝てない)
JGW-T2416182
A#などと同様のアップグレードを すると、低周波はサスペンション 熱雑音が厳しい
4 kmと3 kmの違いも大きい
観測数の最大化を目指す

## Slide 16: 3種類のアップグレード案
LF: 懸架線細く、低パワー化して低周波特化
BB: 鏡の改良、周波数依存スクイージングで広帯域
HF: 高パワー化して高周波特化
HF2025案
HF3k案
5億円、5年規模？
JGW-T2416182
NEMO(豪州)と親和性が高い
Post-merger signal 例: R. Harada+, PRD 110, 123005 (2024)
HF2019案
5億円、5年規模
YM+, PRD 102, 022008 (2020)
H. Sotani+, PTEP 2022, 041D01 (2022)
中性子星の物理に迫る

## Slide 17: それぞれのサイエンス比較
高周波の方がユニークなサイエンスが狙えそう 中性子星の状態方程式、波源の方向決定精度
 |  | KAGRA | LIGO A# | LF2019 | LF2024 | BB2019 | BB2024 | HF2019 | HF2024 | HF3k
 | 100 - 100M☉ | 353 Mpc | 4927 Mpc | 2019 Mpc | 3787 Mpc | 306 Mpc | 2154 Mpc | 112 Mpc | 200 Mpc | 277 Mpc
 | 30 - 30M☉ | 1095 Mpc | 6144 Mpc | 1088 Mpc | 2382 Mpc | 842 Mpc | 4229 Mpc | 270 Mpc | 407 Mpc | 552 Mpc
 | 1.4 - 1.4M☉ | 153 Mpc | 670 Mpc | 85 Mpc | 196 Mpc | 178 Mpc | 537 Mpc | 155 Mpc | 133 Mpc | 104 Mpc
BNS sky locali-zation ※ |  | 10.64 deg2 (HL-only) → 1.40 deg2 (with K) |  | 10.28 deg2 | 2.65 deg2 | 0.77 deg2 | 0.42 deg2 | 0.57 deg2 | 0.61 deg2 | 0.93 deg2
BNS post-merger signal detection rate (LF & BB plans are less than 10-3 events/year) Based on merger rate estimate from O3; SNR>5. [H. Tagoshi & S. Morisaki, JGW-P2416311] |  |  |  |  |  |  |  | 10-5-10-3 /year | 10-3-0.06 /year | 10-3-0.2 /year
※ Fisher analysis using IMRPhenomD waveform for GW170817-like binary at z=0.03 (127 Mpc) with two A#s and KAGRA.
Median of 108 uniformly distributed sets of the source location and the polarization angle is shown.
Ranges (SNR>8)
KAGRAの設計感度の場合
LIGOのO6(2030?~)案

## Slide 18: 様々なKAGRA関連R&D (一部紹介)
TAMA300施設を用いた周波数 依存スクイージング実証
サファイア鏡の複屈折の対策
鏡のコーティング熱雑音
非ガウス型量子状態の利用検討
量子制御技術の開発
Y. Zhao+, PRL 124, 171101 (2020)
N. Aritomi+, PRD 106, 102003 (2022)
https://aspire-gw.com/
例1: “Long SRC”効果の確認実験@宇宙研
例2: カー効果を使った光ばねの増強 S. Otabe, ..., YM, K. Harada, K. Somiya, PRL 132, 143602 (2024)
2024年より、オーストラリアと交流事業ASPIREもスタート
K. Somiya, E. Hirose, YM, PRD 100, 082005 (2019)
YM+, PRD 109, 022009 (2024)
H. Wang, ..., YM, PRD 110, 082007 (2024)
M. Eisenmann+, Optics Letters 49, 3404 (2024)
@国立清華大学 Yi-Ru Chen+, PRA 110, 023703 (2024)
Y. Mori, Y. Nakayama+, PRD 109, 102008 (2024)

## Slide 19: まとめ
LIGOとVirgoは確実に高感度化を進めている
次世代計画のEinstein TelescopeとCosmic Explorerも着実に設計と研究開発が進んでいる
その中で、KAGRAや日本の役割とは？
中性子星物理(や超新星爆発)に特化し、KAGRAの特性を活かした高周波アップグレードを検討中
2025年4月23-24日に本郷で研究会 をやります(3月21日締切) From Quarks to Neutron Stars: Insights from kHz gravitational waves https://indico2.riken.jp/event/5141/